## Slide 1: 「嘔吐物の正しい処理の仕方」 実習編
平成２５年１０月６日（日）
奈良県薬業会館
和歌山県学校薬剤師会
西前多香哉
奈良県学校薬剤師部会研修会
Notes: 和歌山県学校薬剤師会の西前です。
どうぞ、宜しくお願い致します。

## Slide 2: 環境衛生に関する和歌山県の 取り組み状況について
学校薬剤師執務記録簿の統一
学校薬剤師初任者研修の開催
Notes: 和歌山県学校薬剤師会事業計画の一部です。
まず、今年度から、執務記録簿ですが・・・
学校薬剤師初任者研修の事ですが、県内に１９８名の学校薬剤師がいますが、

## Slide 3
一般社団法人 和歌山県薬剤師会
医薬品・公衆衛生検査センター
西前 多香哉
学校薬剤師初任者研修
学校環境衛生検査の実施方法について
Notes: 学校環境衛生基準について

## Slide 4
目次
学校環境衛生 ・・・・・・・・・・・・・・・・p1～p10
学校給食調理室の調理器具等の検査 ・・・・・・p10～p16
プールの衛生管理について ・・・・・・・・・・p16～p21
学校環境衛生（排水・机椅子・黒板・ごみ） ・・p22～p26
学校における医薬品の管理について ・・・・・・p26～p30
薬教育について ・・・・・・・・・・・・・・・p30～p32
薬物乱用防止について（脱法ハーブ等）・ ・・・p33～p38
嘔吐物の正しい処理方法 ・・・・・・・・・・・p38～p49

## Slide 5: ●学校保健衛生の歴史
学校医
1894 東京市麹町区で実施
1898 公立学校医設置ニ関
スル規定で法制度化
学校歯科医
１８９４ 東京市麹町区で実施
１９３１ 学校歯科医及幼稚園
歯科医令で法制度化
学校薬剤師
１９３０ 東京市麹町区で実施
１９５４ 学校教育法施行規則
の一部改正で法制度化
学校薬剤師の始まり
昭和初期に、保健室で昇汞（塩化第二水銀）を瓶に移して保管していたところ、他の教師がアスピリンだと思い、児童に服用させ死亡させる事件があった。
Notes: 昭和５年、小樽市内の小学校で、女児（11）が倒れたが、保健の先生が欠勤中のため、担任教師がアスピリンを飲ませるつもりが、間違えて昇こう水１ｇを飲ませてしまい、死亡した。⇒薬の専門家である薬剤師⇒学校薬剤師
昇汞水１gは２０人分の致死量。

## Slide 6: ●学校保健安全法（２００９年）
１９６４年
保健体育審議会の答申による｢学校環境衛生の基準｣
１９９２年
局長の裁定による｢学校環境衛生の基準｣
２００９年
学校保健安全法
文部科学大臣の告示による｢学校環境衛生基準｣
１９５８年
学校保健法
Notes: 学校保健安全法は「学校保健」と「学校安全」に分けられる。学校薬剤師が主に関与するのは「学校保健」である。

## Slide 7
学校保健安全法
（学校医、学校歯科医及び学校薬剤師）
第２３条 学校には、学校医を置くものとする。
２ 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師
を置くものとする。
３ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ
医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、
又は委嘱する。
４ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校におけ
る保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び
指導に従事する。
５ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の
準則は、文部科学省令で定める。
Notes: これは、学校薬剤師の設置に関して●学校保健法に規定されている文言です。

## Slide 8
学校環境衛生基準
第１ 教室等の環境に係る学校環境衛生基準 ◆換気及び保温等 ◆採光及び照明 ◆騒音 第２ 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準 ◆水質 ◆施設・設備
第３ 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理
に係る学校環境衛生基準 ◆学校の清潔 ◆ネズミ、衛生害虫等 ◆教室等の備品の管理
第４ 水泳プールに係る学校環境衛生基準 ◆水質 ◆施設・設備の衛生状態 第５ 日常における衛生管理に係る学校環境衛生基準 ◆教室等の環境 ◆飲料水等の水質及び施設・設備 ◆学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等 ◆水泳プールの管理 第６ 雑則（臨時検査）
Notes: これは、学校環境衛生基準の検査項目の詳細です。
実は色んな事が薬剤師の仕事なんです。公衆衛生全般ですね。
変わったところで、・・・

## Slide 9
●学校保健安全法（平成21年4月1日施行）
(学校環境衛生基準)
第６条１
文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、
保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項に
ついて、児童生徒等及び職員の健康を保護する
上で維持されることが望ましい学校環境衛生基準
を定めるものとする。

## Slide 10: ●学校保健安全法 施行規則 （学校薬剤師の職務執行の準則）
第二十四条学校薬剤師の職務執行の
準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
三 学校の環境衛生の維持及び改善に
関し、必要な指導及び助言を行うこと。
四 法第八条の健康相談に従事すること。（新設）
五 法第九条の保健指導に従事すること。（新設）
六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
第二十五条学校薬剤師の職務執行の
準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健安全計画の立案に参与すること。
二 第二十二条の二の環境衛生検査に従事すること。
三 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
四 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
新
旧
Notes: 一、２～３月の（前）年度末頃に、次年度の学校保健計画及び学校安全計画の立案が行われる。
二、従事とは、環境衛生検査を学校薬剤師自身が行う場合、学校職員又は検査業者が行う場合に、学校長や養護教諭等に対して、指導・助言・事後措置を行える（連携）体制を整備する必要があることを指す。
四、五、学校医、学校歯科医、養護教諭等と連携・協力ができる体制を整備する必要がある。
六、管理台帳の有無を確認し、臨機応変に適切な助言が必要である。
（薬品、薬物等の在庫量や使用頻度についても必要に応じ助言をする。）

## Slide 11
●旧基準から新基準の対照表

## Slide 12: 学校環境衛生基準の変遷
学校給食法
第九条 学校給食衛生管理基準
Notes: 要は、こういうことです。●この本の中の給食に関しての内容が、●学校給食法になり、給食の内容が、抜けたものが、こちらの●今の本になっています。
ＣＦ）
（学校給食衛生管理基準）
第九条 文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準（以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。）を定めるものとする。
２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。
３ 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

## Slide 13
●環境衛生検査
学校保健安全法 施行規則
第1条１・・・定期検査
第1条２・・・臨時検査
第２条・・・ 日常点検

## Slide 14
●定期検査
毎学年定期に、法第６条に規定する学校環境衛生基準に基づき行なわなければならない。
時期を定めて、学校環境の実態を把握し、その結果、基準に適合しないようであれば、必要に応じて適切な改善を行うなど、事後措置を講じるためのもの。

## Slide 15
●臨時検査
伝染病や食中毒の発生時や、発生の恐れがある場合、また風水害等により環境が不潔になったり、汚染された時などに検査が必要とされる時に行うもの。
学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。

## Slide 16
●日常における環境衛生（日常点検）
日常点検は毎授業日、衛生状態を良好に保つように努め、また必要があれば事後措置を講じる検査である。これは教職員による組織活動の一環として行う。
学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。

## Slide 17: ● 日常点検の検査項目

## Slide 18: ● 日常点検の検査項目の基準

## Slide 19
学校環境衛生
学校保健安全法
｢学校環境衛生基準｣
学校給食衛生
学校給食法
｢学校給食衛生管理基準｣
医薬品教育
薬物乱用防止教育
｢学校指導要領｣
中学校保健体育
高等学校保健体育
学校薬剤師の役割

## Slide 20
●照度及び照明環境
照明は児童生徒に明視を与え、近視の予防、
学習効果の向上等を図る上で大切な役割を
与えている。
現在では、従来のただの照明設備を設ける
だけの考え方から、よりよい質の向上の追究
が行われている。

## Slide 21
●照度及び照明環境
検査回数 ： 毎学年2回定期に行う
（曇天あるいは雨天）
検査事項 ： 照度・まぶしさ
検査方法 ： 光電池照度計
検査箇所 ： 黒板・教室の9か所
教室以外は床上75㎝
判定基準 ： 下限値300Lx
500Lx以上が望ましい
最大：最小=10：1を超えないこと

## Slide 22
●照度及び照明環境の測定方法と場所
・照度計
照度計のボタンを押し、黒板と教室の任意の場所を測定する
任意の場所： の点
照 度 計
22
黒板
教室
前
中央線
1m
1m
30㎝
10㎝
中央線
中央線
中央線
中央線
Notes: 22

## Slide 23
●照度及び照明環境
事後措置
1. 照度が不足の場合は増灯する。
暗くなった光源や消えた光源は取り替える。
2. まぶしい光源は覆うか、目に入らないよう
にする。
3. 直射日光が入る場合適切な方法によって防ぐ。
4. まぶしさを起こす光沢はつや消しにするか、
光沢の原因となる光源や窓を覆う。
Notes: 県立学校の５５校、１２月、１月ですべて、照度検査で回ったのですが、暗い学校が今だに存在します。

## Slide 24
●教室等の環境
検査回数 ： 温熱、換気等・・・毎学年2回定期
検査項目 : （温熱及び空気清浄度）
温度
浮遊ふんじん
相対湿度
二酸化炭素
気流
一酸化炭素
二酸化窒素・・・毎学年1回定期

## Slide 25
●教室等の環境
判定基準 : 温度・・・10℃以上 30℃以下
相対湿度・・・30～80％
二酸化炭素・・・1500ppm以下
気流・・・0.5m/秒以下
一酸化炭素・・・10ppm以下
二酸化窒素・・・0.06ppm以下
浮遊ふんじん・・・0.1mg/m3以下

## Slide 26: 空気検査の機器の注意事項
換気（二酸化炭素）・・・検知管法
Notes: これは、炭酸ガスの測定器、検知管法です。めちゃめちゃ、引っ張るの、めちゃめちゃ硬いですよね。他府県では、学校薬剤師の高齢化にともない、デジタル機器に変更していってるようですね。
●こんなやつですね。

## Slide 27: 検知管の濃度表
Notes: これは、二酸化炭素の濃度表ですが、左が３００ｍｌタイプで、先生方のご使用になっているのは、１００mlタイプですので、●右の表から、濃度を使用してください。年間に１回くらい、あります。

## Slide 28: 二酸化炭素について
Notes: 検知管の注意点ですが、この表を見てもらったら、分かるんですが、産業革命の１８００年ごろから、大気中の二酸化炭素濃度あが高くなり、２００年前は２８０ppmだったものが、現在では４００ppm近くになっていますので、教室ではなく、外で計ったとしても、３８０～４００ppm、０．０３８から０．０４％は示しますので、教室ではそれ以上ということです。年に１回くらいですが、０．０３％というのが、ありますので注意してください。０％というのもあります。少ない場合の多くは、ガラス管の両端が切断出来ていないです。

## Slide 29: 空気検査の機器の注意事項
浮遊粉じん
Notes: これは、浮遊粉じん計です。相対濃度計ですので、ホントの粉じんを計測している訳ではありませんが、測定しているのは、１０ミクロン以下の小さい誇りです。２．５ミクロン以下のものは、肺の奥までいき、肺がんの引き起こす可能性があるといわれています。
この機械の注意事項は特にないんですが、振動に弱いので、気をつけてください。それと値段が、１台２０万円しますので、大切に扱っていただけるよう、お願いしておきます。

## Slide 30
●教室等の環境
検査回数 ： HCHO等・・・毎学年1回定期
検査項目 ： （HCHO及び揮発性有機化合物）
ホルムアルデヒド
トルエン
キシレン
パラジクロロベンゼン
エチルベンゼン
スチレン

## Slide 31
●教室等の環境
検査回数 ： ダニアレルゲン・・・毎学年1回定期
検査項目 ： ダニ又はダニアレルゲン

## Slide 32
●教室等の環境
検査箇所 ： ダニ及びダニアレルゲン
保健室の寝具・カーペット敷きの教室

## Slide 33: ダニ検査用マイティチェッカー 文部科学省「学校環境衛生基準」準拠商品

## Slide 34
●教室等の環境
判定基準 : ダニ又はダニアレルゲン・・・100 匹/㎡以下（ダニ数）

## Slide 35
学校環境衛生
学校保健安全法
｢学校環境衛生基準｣
学校給食衛生
学校給食法
｢学校給食衛生管理基準｣
医薬品教育
薬物乱用防止教育
｢学校指導要領｣
中学校保健体育
高等学校保健体育
学校薬剤師の仕事

## Slide 36: 学校給食衛生管理基準
衛生管理基準は、平成９年（1998年）４月に制定されたものです。
1996年の堺市での病原性大腸菌Ｏ－１５７
平成15年3月31日一部改訂
平成17年3月31日一部改訂
文部科学省スポーツ・青少年局長名
学校給食衛生管理基準
大臣告示（学校給食法）
Notes: 学校給食衛生管理基準は、実は、悲劇から出来た基準なんですが、学校薬剤師も、そもそも、悲劇からつくられたものなんですが、その話は別にして、●昔、堺市でＯ－１５７の事件が世に出た時に作られたものです。みなさん、憶えています？堺市の方、お断りって書いていたお寿司屋さんもありましたよね。その時は、先ほどもお伝えしましたが、これは法律ではなく、局長通知でしたが、平成２１年４月に法制化されました。
36

## Slide 37: 学校給食衛生管理基準の検査項目
Notes: また、話は変わるんですが、これは、給食調理における定期点検、日常点検票の一覧です。学校側から記入の依頼を受けていると思うんですが、
このスライドにある、第１票から４票までは、ここに書いてあるんですが、『学校薬剤師等の協力を得て検査』となっていますので、これは学校薬剤師の仕事だと思います。
あっ！ここに、学校薬剤師のあと、等が抜けています。すみません。等なので、校長先生が、されている学校もあります。
第５票から７票は、衛生管理責任者となっています。これは誰なのかというと、栄養士さんです。栄養士さんのいない、学校もありますので、いない場合は、調理免許のある方が、責任者となる事になっています。第８票は、明記されていませんが、調理員さんになります。

## Slide 38
学校給食室検査時の服装について
学校薬剤師は調理従事者ではありませんが、上記の服装
は検査する者において同じこと。
調理従事者の衛生管理
服装
・清潔な白衣を着用し、袖から服がはみ出ない
様にする。
・帽子を着用し、毛髪が１本もでないようにする。
・マスクは必ず、口と鼻を覆う事。
・履物は調理室に入る前に履き替える。
・指輪、時計、ネックレス、イヤリング、ピアス等
は必ず外し、マニキュアは取っておく。
・爪は短く切る。化粧は控える。
Notes: そうしたら、検査する時の実際の服装についてなんですが、その前に、この学校給食衛生管理基準の１２頁の１１の項に服装について、記載されていますので、見ておいてください。
で、検査時の服装なんですが、統一して、この格好でお願いしたいと思います。
スライドを読む・・・。

## Slide 39
給食室の検査項目と対象物
Notes: これは、検査項目と対象物です。小学校は、パン皿、菜皿、スプーン、まな板と決まっています。高校では、まあ、県教委主体の検査になりましたが、パン皿、菜皿もないと、思いますので、ラーメン鉢や、カレー皿、どんぶり鉢でかまいません。包丁でもいいですよ。

## Slide 40
スタンプスプレード
給食室の採取方法
滅菌スタンプスプレードの採取方法
食器類の表面の測定場所に数秒間、押し付けて、
微生物を採取する→大腸菌群定性検査
※スタンプスプレードを使用 する前に、エタノールで
湿潤させた脱脂綿で手指の消毒を行う。
➭
デゾキシコレート培地における大腸菌群
Notes: 40
スタンプ空ける前には、必ず、アルコールで消毒してください。採取の方法ですが、特にこれ！といった決まりは無いんですが、今日ここで、決めたいと思います。採取するときは、スタンプのように、押し当てて、取ってください。引きずるような取り方は今回から止めます。

## Slide 41
給食室の検査方法
0.1mol/L ヨウ素溶液 ・ パプリカ・メタノール溶液
・でんぷん性残留物検査
食器類にヨウ素溶液を2、3mlふりかけ、食器を振り動かして、
表面全体にヨウ素溶液がゆきわたるようにした後、軽く水洗
し、青紫色を呈する部分があるか目視し、判定。
・脂肪性残留物検査
上記と同様の操作方法で、パプリカを使用し、オレンジ色を
呈する部分があるか目視し、判定。
Notes: 41
これが、実際の検査方法ですね。ヨウ素の反応は、すごく早いんですが、パプリカの反応、反応と言うよりは吸着なんですが、１０秒から２０秒くらいは待って下さい。その後、水洗してもらうと、キレイに出ます。

## Slide 42: スタンプの採取箇所
Notes: それで、ここで、各対象物に対して、採取点数を決めました。これは、大腸菌群が検出された場合にどのくらいの量が検出されたか、見るためです。
このスタンプのスポンジ部分の直径２３mmで、面積がおよそ、４.２㎠なので、１０平方センチ当たり、１００個の菌が検出された、とういう風にするためです。

## Slide 43: スタンプ採取箇所
パン皿
１０㎝角の正方形
Notes: これは、パン皿ですが、１０センチ角の正方形をイメージしてもらって、４っつの頂点と対角線の交わる中央の計、５点、スタンプで採取してください。

## Slide 44: スタンプ採取箇所
菜皿
１０㎝角の正方形

## Slide 45: スタンプ採取箇所
ラーメン鉢
１０㎝角の正方形

## Slide 46: スタンプ採取箇所
丼鉢
１０㎝角の正方形

## Slide 47: スタンプ採取箇所
カレー皿
１０㎝角の正方形

## Slide 48: スタンプ採取箇所
スプーン
表
裏
表裏２か所
Notes: スプーンの場合は、表裏の２か所になります。

## Slide 49: スタンプ採取箇所
包丁
表
表
裏
裏
表裏の４か所
Notes: 包丁の検査の場合は、ここ、なんていうんでしょう、金属、刃と柄の部分の接合部の近いところの金属部分で、表、裏の計、４か所を採取してください。

## Slide 50: スタンプ採取箇所
まな板
１０㎝角の正方形
Notes: まな板は１０センチ角の正方形のイメージで、等間隔の計９か所を採取してください。あくまでも、イメージなので測る必要はありません。

## Slide 51: でんぷん性残留物検査 判定Ａ
Notes: これは、でんぷん残留物検査、ヨードの検査の判定です。ほんと、これは、主観ですが、紫の線などが、残らなければ、Aでいいでしょう。

## Slide 52: でんぷん性残留物検査 判定Ｂ
Notes: これは、食器が古くなって、細長い線の傷にでんぷんが入り込み、紫なった例です。これは経年劣化で、避けて通れない事ですので、結果書の指導事項のところに、経年劣化による傷多し、とか、書いてください。後、気が付いた事でも、いいので、書いてください。

## Slide 53: でんぷん性残留物検査 判定Ｃ
Notes: これは、明らかに判定Cの例です。みなさん、こんなの見た事がないと思うんですが、お皿の端に、でんぷんが明らかに残ってるので、紫になっています。
話は変わるんですが、
ことしの５月に南紀の高校で、学校で食中毒が発生しました。 ノロウイルスに罹患した調理員が、自分で分かっているにもかかわらず、調理したことによって起こった、これは事件だと思うんですが、その後、県の教育委員会の依頼を受け、指導に行ってきました。
例えば、洗い場にある食器を洗うためのスポンジ、ありますよね、これで、シンクの汚いところまで、洗い、共用していたことや、カランの裏が、油でズルズルだったり、食品保管庫の下の受け皿が触れないくらい、汚れていたり、大変でした。
ここでのお皿が、写真より、もっと汚かったです。

## Slide 54: 脂肪性残留物検査 判定Ａ
Notes: これは、脂肪性残留物検査、パプリカの検査ですが、これも、黄色いものが残らなければ、Aでいいですね。

## Slide 55: 脂肪性残留物検査 判定Ｂ
Notes: この写真、ちょっと、分かり難いんですが、傷の線にそって、黄色いものが残っている場合はBでいいでしょう。
これも、指導事項に、劣化によるものと、書いてください。

## Slide 56: 脂肪性残留物検査 判定Ｃ
Notes: これは、明らかに、脂肪が残っているのでCでしょう。南の高校は、こんな、状態でした。お皿を一枚一枚みたんですが、ご飯粒も残っているものもありました。

## Slide 57: ルミテスターPD-20
Notes: これは、ATPふきとり検査っていうものなんですが、でんぷんや、脂肪性残留物、大腸菌群の検査の代りに、使えないかと考えています。

## Slide 58: ルミテスター 管理基準値
採取カ所 | 管理基準値
手指 | ＜１５００
包丁 | ＜２００
まな板 | ＜５００
Notes: 大手飲食チェーンさんは、これを使用して運用管理しています。和歌山市内にもある有名なお店です。この表にある、基準値以上なら、調理させないとか、
再度、手を洗う事とか、そういうのに使用しています。
本物があるんで、見てください。

## Slide 59
●学校給食の食品衛生
学校給食従事者の衛生管理状況、検食、保存食の状況
検査事項
検食及び保存食の状況について行う。
検査方法及び判定基準
・検食及び保存食の記録の有無。検食は共同調理場についても調べる。 ・ 給食は、児童生徒等に提供される前に検食を行う。検食の時間等記録する。・保存食は、原材料及び調理済み食品を食品毎に50ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、専用冷凍庫に－20℃以下で2週間以上保存されていること。また、その記録があること。原材料は洗浄、消毒等を行わず、購入した状態で保存する。・使用水は日常点検で残留塩素濃度が基準に満たない場合、再検査を行い、適と判定し、水を使用した場合は、使用水１Lを保存食用の冷凍庫に－20℃以下で2週間以上保存する。

## Slide 60
60
・ 大 腸 菌 群・・・
スタンプスプレード-デゾキシコレート培地法
基準は大腸菌群は検出されないこと。
・ でんぷん性残留物検査 ・・・ヨウ素でんぷん法
食器類に残留したでんぷん
A B C 判定
・ 脂肪性残留物検査 ・・・食器類に残留した油分
A B C 判定
・ 検食・保存食の記録の有・無
・ 原材料と調理済み食品の保存の有・無
給食室の検査と判定方法
Notes: 60
ここには、検査方法と判定が書かれています。大腸菌群の判定は、ごくシンプルで、コロニーが形成されれば、陽性ですし、なければ、陰性なんですが・・・。問題は洗浄度検査の判定が、実に曖昧で、みなさんも、毎回、思っていないですか？判定は、主観以外ないですよね。栄養士や、養護教諭の顔を見て、判定されたことないでしょうか？美人だったら、全部Aや！みたいな。ごめんなさい。今の言い過ぎです。
それと、●この下にある、２行の検査が、上の３つの 検査項目より、大切で、もし、学校で食中毒が起こった場合、書類が整備されているのか？保存食はあるのか？が重要で、学校薬剤師の先生方にこれをきちっと、見てもらう必要があります。関東の学校、高校ですが、学校薬剤師が、目視確認せず、ヒアリングだけで、有、有として、実際は帳簿類も保存食もなく、食中毒が、起こってしまい、学校薬剤師が、大変な目にあったというのを、聞いています。

## Slide 61
●水泳プールの管理
検査項目 ： 水素イオン濃度
濁度
遊離残留塩素
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
総トリハロメタン
大腸菌
一般細菌
循環ろ過装置の処理水

## Slide 62
●水泳プールの管理
採水箇所 ： プール内の対角線上のほぼ等間隔の
位置で、水面下約20cm付近の3か所
以上を採水後12時間以内に検査すること。
遊離残留塩素は現場で測定すること。

## Slide 63
水質検査採水箇所
プール内の対角線上のほぼ等間隔の位置で、
水面下約２０cm付近の３か所以上を採水。
遊離残留塩素は現場で測定すること。
プールを上から見た図
Notes: これは、検査のための採水場所です。
●プール内の●対角線上のほぼ等間隔●の位置で、
水面下約２０cm付近の３か所以上を採水。
遊離残留塩素は、現場で測定すること。 その他の項目は試験室で行います。
⇒

## Slide 64
●水泳プールの管理
スーパークロリネーション
方 法
塩素濃度が5～10 ㎎/Lになるように投下し、攪拌する。
濾過機は、一晩中継続運転する。
（通常遊泳時は0.4～1㎎/L ）
確 認
一晩経過後、残留塩素の量を測定し、1～2 ㎎/L以上のう場合は中和し、残留塩素濃度を0.4～1㎎/Lに調製する。

## Slide 65
●水泳プールの管理
Ｑ. 新型インフルエンザウイルスH1N1は、遊泳プールの水で感染することはありますか？
Ａ. CDCの推奨する殺菌レベル（プールでは１～３ppm）で処理された水によって、
イ ンフルエンザの感染が起きることはありません。現在、インフルエンザウイルスに
汚染された遊泳プールの水によって、インフルエンザに感染した事例は報告されて
いません。
遊泳プールで使用されている塩素やその他の消毒剤を用いた場合に、感染が起こる
可能性を示唆する研究結果はありません。
CDCの推奨する遊離塩素レベルであれば、H5N1型高病原性鳥インフルエンザを
不活化させるのに有効であることが最近の研究で示されています。
H1N1型インフルエンザウイルスのような他のインフルエンザも、これらの塩素濃度で
不活化されると思われます。
茨城県HPより

## Slide 66
●水泳プールの管理
0.10 mg/Lで死滅 | チフス菌 赤痢菌 淋菌 コレラ菌 ブドウ球菌
0.15 mg/Lで死滅 | ジフテリア菌 脳脊髄膜炎菌
0.20 mg/Lで死滅 | 肺炎双球菌
0.25 mg/Lで死滅 | 大腸菌 溶血性連鎖球菌
細菌と塩素濃度関係（15~30秒間で病原菌を殺すのに必要な塩素濃度）

## Slide 67: プールの事故例
相馬市 小学校1年生水死で校長ら書類送検 業務上過失致死、福島県警
2007年8月、福島県相馬市立桜ヶ丘小学校で同小学校1年生のA君が遊泳中に水死。2007年12月、相馬市が安全管理の不備を認めて損害賠償として、4,910万円を支払う。
都立某高校1年生の飛び込み事故で両親が1億円の損害賠償訴訟
1999年6月、水泳授業中にプールに飛び込んだ際、プールの底に頭を打って死亡。2003年7月、都に対して生徒に対し飛び込みの際の安全説明が不十分との理由で4,400万円の賠償命令。
排水口(ろ過循珠取水日)に吸込まれ死亡事故で両親が学校側を提訴
1994年8月5日、鹿児島県金峰町布施小学校プールで遊泳中、排水口周りで遊んでいた小学校5年生の男子が膝を吸込まれ救助されるもその後死亡。1998年2月20日、排水口の蓋をボルトなどで固定せずに放置した学校側の設置・管理の瑕疵とし、監視をしていた母親の責任を過失相殺し4割を負わせ、医療費1万円弱、葬儀費用120万円、逸失利益3,426万円、慰謝料l,800万円(合計5,347万円)の判決。
Notes: はじめに・・・読む。
その他に
2006年7月、埼玉県ふじみ野市のプールで、小学校2年生が給水口に吸い込まれ、死亡。
2012年8月、京都市養徳小学校のプールで1年生が溺れた事故で、意識不明の重体だった生徒が死亡。
京都の事故は、水位が高かったようですね。
また、平成２２年の古いデータ、しかなかったんですが、平成２２年だけで６名の尊い命がプールで失われています。
これを調べていて、私も、子供を持つ親として、心が痛くなりました。
どうして、こういう、お話をするかと言うと、・・・⇒

## Slide 68: 使用期間前点検票 日常点検票
Notes: ここにある、●使用期間前、点検票や、●プールの日常点検票を確実に備えておいて欲しいということです。
あってな、ならないことですが、例えば、事故がありました。捜査機関は、まず、どんなものを調べるかというと、ここにある点検票等の有無と内容の確認をするからです。先生方、ご自身を守るためでもありますので、帳簿類の整備等、お願いしますね。
内容・・・説明。
⇒

## Slide 69
「学校環境衛生基準」解説
水泳プール
学校のプールは、多人数で利用することから児童生徒の適切な健康管理とともに、施設・設備が正常に機能し、プール水の衛生的な環境が保持出来るように水質管理の徹底を図り、施設・設備も安全であることが、必要である。
プールの水質が適正に管理されていなければ、プール熱や、はやり目等の水系感染症により 大量の患者の発生を来たすおそれがある。
Notes: これは、「学校環境衛生基準」解説の中の水泳プールについて、書かれていることなんですが、読みますね。・・・読む。
水質の管理をしなければ、●・・・読む。
今時、大量に感染者を出せば、問題になりますし、新聞沙汰にもなります。今年の８月に、プール熱の患者さんが出た、プールもありました。事情を聞くと、やはり、塩素が効いてなかったようです。
⇒
CF)
プールの水質に関してもそうなんですが、今年で１０数校の中学校、高校や、教育委員会の管理されているのプールを見せていただいたのですが、プール日誌に規定通り、記入していたところが少なかったです。

## Slide 70: 水質基準
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5
Y の値 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.6
列1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5
遊離残留塩素濃度㎎／Ｌ
塩素剤注入量
プール水
純水
遊離残留塩素濃度について
Notes: これは、塩素注入量に対しての、遊離残留塩素濃度です。縦軸が遊離残留塩素、横軸が塩素注入量、まあ、投入量ですね。
●純水では、投入した塩素剤の量に比例して、遊離残留塩素が検出されます。水道水でも、この黄色の線と同じように、きちんと比例して、上がっていきます。しかし、みなさん、ご経験ないでしょうか？塩素剤を投入したのに、遊離残留塩素が検出されないって、困ったことないでしょうか？
●プール水では、投入にした塩素剤は、初めに、プール水中の色んな汚れと反応して、結合残留塩素へと変化しますそれが、グラフにある赤い線の落ちたところです。
●ここですね！これが、見かけ上では塩素剤を投入しているのに、水中の遊離残留塩素が検出、出来ないのは、このためです。それで、さらに投入し続けますと、遊離塩素が検出されるようになります。
当たり前の話ですが、プールでは、この遊離残留塩素が検出されるまで、塩素剤を注入しつづけ、なければなりません。
CF)
Colony forming unit

## Slide 71
塩素剤の種類
●次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸はNaOClの水溶液。濃厚なままの液体は次亜塩素酸ナトリ
ウムと水酸化ナトリウムを含むため、皮膚に対して強い腐食性がある。
手につくと容器が滑りやすくなるので、取り扱いには注意が必要。
手などについた場合は、速やかに大量の水で洗う。
●次亜塩素酸カルシウム 次亜塩素酸カルシウムを主成分とする白色、固体の塩素剤。
別名はさらし粉。
●塩素化イソシアヌル酸 イソシアヌル酸という化学的に安定な化合物に塩素を作用させて製造
したもので、白色、固体の塩素剤。塩素の含有量によって３種類がある。
トリクロロとジクロロではトリクロロが溶けにくい。
Notes: 塩素剤には大きく分けて３つあります。
●ひとつは、次亜塩素酸ナトリウム、●ひとつは、次亜塩素酸カルシウム、最後に●塩素化イソシアヌル酸です。
次亜塩素酸ナトリウムは、ピューラックス、サニーラックスがあります。
次亜塩素酸カルシウムは、ハイクロン、トヨクロン、南海クリアーがありますね。
イソシアヌル酸は、ハイライト９０、ネオクロール、ネオクロール･ニューＳがあります。
三つ目の、トリクロロイソシアヌル酸は、保管料によって、届け出先が異なります。
プール用の塩素剤は、錠剤か顆粒にしていますので、規制を受けません。大丈夫です。
塩素化イソシアヌル酸の特徴として、使用によって、ピーエッチが下がりますので、基準値よりも下がった場合、アルカリ剤を使用して上げる必要があります。

## Slide 72
塩素剤の保管の悪い例
Notes: ●これは、塩素剤の保管の悪い例ですが、ソーダ灰、正式名は炭酸ナトリウムですね、その上にハイライトが乗っています。
ハイライトはイソシアヌル酸ですが、これと炭酸ナトリウムが反応したら、どうなると思います？
東京ですが、年間に１件くらいが新聞沙汰になっています。新聞沙汰になっていない、小さい事故はもっと、あると思います。
そこで実験してみますね。

## Slide 73
簡単な実験・・・
塩素化イソシアヌル酸＋炭酸ナトリウム
→どうなります？
サンポール（塩酸）
＋ハイター（次亜塩素酸ナトリウム）
→混ぜたら危険！
やってみましょう！！
Notes: ●塩素化イソシアヌル酸に炭酸ナトリウムを加えたら、どうなると思います？
●やってみましょう！
塩素化イソシアヌル酸は、溶液にしています。これを、炭酸ナトリウムに入れてみましょう！
１０gと、１０gの反応です。見ててくださいね。こんな風に反応します。
２０kgと、２０kgの反応の場合は、１０gの２０００倍ですよね？ 創造を遥かに超える反応です。
●ホントに、混ぜたら危険なんです！ もし、反応が起これば、絶対に近寄らないでください。反応は誰も止められません。水をかけたら、反応を促進するだけですし、すぐに、消防に電話してください。問題なのが、一人が見つけて、連絡しに行った時に、その場所には、誰もいなくなるので、その時に、急に入ってきた人が、ガスを吸って、倒れるとか、気分が悪くなるといった、ケースが多いんです。高濃度吸ったら、ホントに死にますよ！塩素ガスはすごく、恐いんですから！

## Slide 74
トリクロロイソシアヌル酸
Notes: ●それで、これが、トリクロロイソシアヌル酸です。この薬品って、恐いんですよ。薬品はすべて、恐いんですが・・・
●ここに、まあ、注意書きですよね。四つ書いています。読みますね。
酸化性、自己反応性、有毒性、腐食性、私が、試験室で使用する薬品の中でも、こんなのは、なかなか、存在しません。
何を言いたいのか、というと、危険な薬品ですと、言いたいんです。間違った取り扱いは、しないでくださいね。

## Slide 75: 公定法DPD法
Notes: その有効塩素を測定する、公定法は、みなさん、よくご存じのDPD法です。比色板を使用した比色法ですね。
この正式な測定方法は、使い方は、ちょっと、やってみますね。
３本入れるのは、水に色が着いていたら、発色の時に、比色板のピンクの色も、変えないとダメなので、３本入れます。
まあ、和歌山市の水道は、色が着いてないので、１本でも、大丈夫なんですって、こんなところで、言えませんけど・・・。

## Slide 76: DPD試薬
２０分後
ジエチル-ｐ-フェニレンジアミン（DPD）試薬
Notes: 測定時に注意することは、・・・
これは、純水、塩素が全く入っていない水なんですが、DPD試薬を入れ、放置すると、どうなるかというと●
色がかわります。
この試薬は、自己反応性であり、放っておくと、色が変わりますので、試薬を入れ、５秒後のものを測ってください。
光、熱、空気（二酸化炭素）に対し 不安定で、徐々に分解します。
不安定な薬品で、数社これの製造をしているんですが、色んな添加剤を入れ、安定化を図っているんですが、空けたものはすぐに使用してください。

## Slide 77
簡易測定法
Notes: これは簡易測定器なんですが、これを使用している学校は結構多いのでは、ないでしょうか？
日常管理は１００歩譲って、これでもかまいません。これも問題発言ですが・・・。
しかし、使うにしても、この簡易測定の試薬の管理・保存をきちんとしていただかなくてはなりません。
この写真にあるのは、和歌山市内の小学校からあずかりものです。学校薬剤師が測定した値と、学校が測定した値と異なるってことで、預かってきたものです。

## Slide 78: 公定法
公定法と簡易測定法
簡易測定法
Notes: 実際、公定法と簡易測定法の測定値の差なんですが、・・・●公定法では、０．８５㎎/Lで、基準以内です。●簡易測定法では、２．５㎎/Lになっています。どう思われます？
この時は、学校で測定すると、残留塩素が出ているのに、一般細菌が検出されたんです。
学校のお話だと、簡易測定器では、０．７㎎/Lくらいあったのに、学校薬剤師が公定法で、測定すると、遊離残留塩素が、検出できませんでした。一般細菌が出ました。簡易測定器は高く出るんですかね。
これはあくまでも私個人が、行った試験です。このスライドでこれ以上、説明すると、訴えられるかもしれませんので、この辺で止めますね。
あくまでも私の実験ということです。

## Slide 79: 公定法と簡易測定法のランニングコスト
３，３００円/１００回
１，５８０円/２００回
２，１００円/１００回
３３円/回
２９円/回
Notes: 公定法と簡易測定法のランニングコストのおはなしですが、・・・
簡易測定器は● あくまでも、定価ですが、１回３３円、塩素剤を納品している会社から、みなさん買われるんですよね？
公定法は●１回２９円、変らないのなら、出来れば、公定法にしていただけたらなって思います。
●これはピーエッチの試験紙です。結構便利で、２～１１くらいまで、測定出来ます。

## Slide 80: 浄化施設・設備
Notes: 実際の写真を見てもらうと、●この場所ではなく、●この場所で、滅菌器の塩素注入の前に設置するのが普通です。
●これが、正しい場所です。

## Slide 81: 浄化施設・設備
１日当たりのターン数と除去率の関係
ターン数（回） | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６
除去率（％） | ６５.０ | ８７.８ | ９５.７ | ９８.５ | ９９.５ | ９９.８
Notes: これは、ターン数、つまり、プール全量が１回入れ替わると、1ターンです。
ターン数と汚れの除去率を表にしたものです。この表を見てもらったら、わかるんですが、要は●２４時間で、４回、入れ替われば、汚れを９８．５％除去出来るということです。
このターン数は施設基準で決められていて、２４時間稼働の場合、１日４ターン以上、夜間止める場合は６ターン以上と決められています。

## Slide 82: 浄化施設・設備
Notes: これは、ポンプ室、まあ、機械室の中なんですが、無造作に積み上げられていた、これ薬品容器なんです。先生に聞くと、怖いので触れないって言ってたんですが、ちょっと見てみると、次亜塩素酸ナトリウムで、家庭用にあるハイターと同じです。塩素をチオ硫酸ナトリウムで脱塩して、流してもらえばいいです。簡単です。これも、片づけてあげたかったんですが、・・・。
みなさんの学校にこういうものがあれば、ある学校、多いんじゃないでしょうか？
学校薬剤師に聞いてみてください。学校の薬品管理も学校薬剤師の立派な仕事です。

## Slide 83
プールのトラブル
1. 残留塩素が基準の濃度に上がらない （汚れで塩素要求量が多い）
2. 遊離塩素が少なく結合塩素が多い （アンモニアなどが多い）
3. 消毒効果が不充分（殺菌力が弱い）
4. 目が痛くなったり、不快な臭気がして吐気を催す。 （ＮＨＣｌ２、ＮＣｌ３が多い）
5. プールの底や壁面がヌルヌルする（藻の発生）
6. 糞尿による汚染
Notes: ●・・・読む。・・・１．汚れで塩素要求量が多い。有機物が多いということです。
●・・・読む。・・・２．アンモニアなどが多い
●・・・読む。・・・３．殺菌力が弱い
●・・・読む。・・・４．ＮＨＣｌ２、ＮＣｌ３が多い
●・・・読む。・・・５．藻の発生・・・塩素の管理が出来てないってことですね。
●・・・読む。・・・６．これの原因はいくつかあります。
これから、ひとつずつお話します。

## Slide 84
● 排水の管理
学校の排水においては、学校環境はもちろん、
学校周辺の環境の衛生的な確保のため、
適切な管理を行う必要がある。

## Slide 85
●学校の清潔
清潔には感覚的なきれいさと、病原微生物や
有害化学物質に汚染していない、きれいさの
２つが考えられる。

## Slide 86
●机、いすの整備
学校で使用されている机、いすには普通教室の
他に理科室、図工室、音楽室、図書室で使用
されているが、すべての児童生徒に適合するよう、
整備されることが、理想であるが、容易なことで
はなく、普通教室に限って、基準を定め、
管理する必要がある。

## Slide 87
●黒板の管理
黒板は最も古くからある、メディアの一つであり、
授業の中で教師と児童生徒の重要なツールである。
教師にとって書き易く、児童生徒には書かれた文字、
図形がくっきりと光らずに見えて、目を疲れさせず、
不快感を与えないという事が、大切である。

## Slide 88
●水飲み・洗口・手洗い場・足洗い場の管理
学校では水分補給のための水飲み、虫歯の予防、
インフルエンザ等の予防のためのうがい、及び
食事前後の手洗いの給水設備であり、設備自体
に故障がなく、しかも清潔に維持することが必要で
ある。

## Slide 89
●便所の管理
検査回数 ： 毎学年1回定期に行う。
検査事項 ：
・清潔、採光・照明、換気の状態
・ハエ、臭気の有無
・専用手洗い施設・消毒設備の有無等
・専用清掃用具の有無等
・施設・設備の故障の有無等
検査方法 ：
便所及び附属施設・設備、周囲について、清潔、採光・照明、換気の状態、ハエ、臭気の有無、専用手洗い施設・消毒設備の有無、専用清掃用具の有無、施設・設備の故障の有無等、衛生状態について調べる。

## Slide 90
●ごみの処理
検査回数 ： 毎学年１回定期に行う。
検査事項 ： ごみの区分等
ごみ容器等の材質・構造・形式
ごみの保管と処理方法
ごみの処理回数
ごみ容器等の配置・清潔
ごみ容器等のネズミ、衛生害虫等の状況
減量、再利用、再資源化の状況

## Slide 91
●ネズミ、衛生害虫等
検査回数：毎学年2回定期に行う。
検査事項：検査は、ネズミ、衛生害虫等の生息、活動の
有無及びその程度等について行う。

## Slide 92: 保健学習の実際と 学校に必要な医薬品の基礎知識
Notes: こんにちは。いつもお世話になっています。
和歌山県学校薬剤師会の西前です。 どうぞ、宜しくお願いします。
今日、『保健学習の実際と学校に必要な医薬品の基礎知識』ということでお話させていただきます。

## Slide 93
医 薬 品 | 病気(疾病)の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされているもの。
医薬部外品 | 積極的に治療に用いられるものではなく、吐き気等の不快感、あせも、ただれ等の防止を日的として使用されるもの。また、口臭、体臭、脱毛の防止、育毛、除毛等の美容目的に使用されるもの。人体に対する作用が緩和なもの。
化 粧 品 | 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために使用されることが目的とされているもの。人体に対する作用が緩和なもの。
薬事法における定義
Notes: まず、はじめに、学校のおける医薬品の管理についての話です。
医薬品、医薬部外品、化粧品というのは、薬事法に難しいふうに書かれています。
医薬品は・・・ 医薬部外品は・・・化粧品は・・・・
薬用＝医薬部外品

## Slide 94
効果・効能が認められた成分は配合されているが、
病気やケガなどを治すものではなく、
予防に重点を置かれたもので効果が期待できるというもの。
配合されている有効成分の効果が認められており、
病気の治療や予防に使われるクスリを指します。
医薬品
医薬部外品
医薬品と医薬部外品の違い
Notes: 医薬品と医薬部外品の説明・・・
大正製薬さんには怒られますが、効くのか、効かないのか、分からないっていうくらいのもの、なんですね。
私は好きなので、飲みますけど・・・。

## Slide 95: 医薬部外品と化粧品の違い
ある程度、効能をうたってもOK！
うたえる効能が医薬部外品よりも少ない
どちらも劇的な効能を
うたってはいけません！
医薬部外品のクリーム
化粧品のクリーム
有効性の高さ
「医薬品」>「医薬部外品」>「化粧品」
ロドデノール
医薬部外品
Notes: ロドデノールはカネボウ化粧品が開発した医薬部外品有効成分。
＜カネボウブランシールスペリア＞
・ホワイトディープクリアコンディショナー全７品
・ホワイトディープミルキィコンディショナー全３品
・ホワイトディープナイトコンディショナー全４品
・ホワイトディープマスク
・ホワイトディープＵＶデイプロテクター
＜ｓｕｉｓａｉ＞
・ホワイトニングエッセンス
＜トワニー＞
・エスティチュードホワイトロ－ション全６品
・エスティチュードホワイトＵＶプロテクトセラム
・エスティチュードホワイトクリアタイトマスク
・センチュリーザ・ローション全２品
CF）
「医薬品」、「医薬部外品」及び「化粧品」では、基本的に人に及ぼす作用の強さに違いがあります。
一般的に、人に対する有効性の高さは、「医薬品」>「医薬部外品」>「化粧品」であり、
安全性の高さは、「化粧品」>「医薬部外品」>「医薬品」と考えられます。
したがつて、「医薬品」は、楽剤師などの専門家による指導・助言に基づき使用することが大切です。

## Slide 96
医 薬 品 | 医療用医薬品 | 原則として医師・歯科医師の診断に基づく処方せんが必要で、薬局において薬剤師から購入可能。
 | 一般用医薬品（OTC） | 原則として「薬局」や「薬店・ドラッグストア」において薬剤師等の薬の専門家の助言を得て、自らの判断で購入可能。
医療用医薬品と一般用医薬品の違い
Notes: CF)
一般用医薬品はオーバーザカウンターって言いまして、カウンター越しに買う医薬品ということです。
処方箋で出た医薬品っていうのは、その患者の疾病の症状や年齢などを考慮して処方されることから、処方された人以外の人が使用すると危険なこともあります。
シップでも
一般の人が、楽剤師等から提供された適切な情報に基づき、自らの判Wiで購入し、自らの責任で使用する医薬品であって、軽度な疾病に伴う症状の改善、生活習慣病などの疾病に伴う症状発現の予防、生活の質の改善。向上、健康状態の自己検査、健康の維持・増進、その他保健衛生を目的とするものです。なお、一般用医薬品は、OTC(Over the cOunter)医薬品、市販薬、大衆薬とも呼ばれています。

## Slide 97
一般用医薬品の分類
リスク | 一般医薬品の分類 | 販売できる人 | 販売に際しての情報提供
高い 低い | 第一類医薬品 | 薬剤師 | ○原則、書面による情報提供「使用上の注意」等について義務 ○対面販売 ○第1類医薬品 の表示が必要
 | 第二類医薬品 | 薬剤師又は 登録販売者 | ○書面による情報提供「使用上の注意」等について努力義務 ○第2類医薬品 の表示が必要 ○指定第二類医薬品では、第２類医薬品 又は 第２類医薬品 の表示が必要
 | 第三類医薬品 |  | ○情報提供の義務又は努力義務に関する規定がない
Notes: 一般用医薬品の分類です。

## Slide 98
一般用医薬品の取扱いに関する対応
ポイント
●学校での一般用医薬品の管理に関する責任者は
校長先生であること。
●一般用医薬品の取扱いについては、教職員の
共通理解を図ること。
学校での医薬品取扱いに関する対応
Notes: ここからが、医薬品の管理についてのお話です。
説明・・・。★
一般用医薬品の購入は、養護の先生だけで判断せず、必ず、校長先生に相談し、また、学校薬剤師の指導・助言を受け、決めるようにしてください。
★★★また、年度初めに、養護教諭が教職員に対して、保健室にどのような一般用医薬品があるか、周知してください。

## Slide 99
一般用医薬品の保管や使用状況などについては、 養護教諭が一般用医薬品管理簿に記録し、
校長先生への報告・連絡及び相談に努めてください。
一般用医薬品の管理について
Notes: あとで、管理簿の例をお見せします。

## Slide 100
Chart: 児童生徒用の一般用 医薬品を置いている学校の割合
小学校 | 98.3
中学校 | 98.1
高等学校 | 98.6
特別支援学校 | 94.8
Notes: このグラフを見てください。
平成19年度に取った、データです。
一般用医薬品を置いている小学校、中学校及び高等学校の割合は、いずれも98%を超えており、ほとんどすべての学校において一般用医薬品が常備されているということです。

## Slide 101
Chart: 内服薬を置いている学校の割合
| 解熱鎮痛剤 | 風邪薬 | 胃腸・整腸薬 | 酔い止め薬
小学校 | 31.9 | 19.3 | 29.9 | 46.6
中学校 | 44.8 | 31.4 | 46.4 | 52.6
高等学校 | 76.2 | 61.6 | 77.4 | 68.9
特別支援学校 | 39.6 | 30.2 | 38.5 | 30.2
Notes: そのうちわけは、・・・。解熱、風邪、胃腸、酔い止め
★★★これは、いち学校薬剤師の考えですが、これは、売上げのことなんですが、薬局の方に怒られるかもしれませんが、
基本的には、服用する、一般用医薬品は学校に置かないほうが、良いと、思います。
置く場合は、先ほどからお話しています。購入の手順や教師間での共通の理解を踏んでいただきたいですね。

## Slide 102
Chart: 内服薬以外を置いている学校の割合
| 湿布薬 | 湿疹・かゆみ止め | 点眼薬 | 殺菌消毒剤
小学校 | 99.7 | 95 | 68.3 | 96.6
中学校 | 99 | 95 | 78.3 | 95.4
高等学校 | 100 | 95 | 87.7 | 96.5
特別支援学校 | 98.4 | 97.3 | 69.8 | 92.3
Notes: 次に、外用のお薬ですが、
百歩譲って、シップは良いとして、点眼薬はまずいですね。
この点眼薬の内容はわかりませんが・・・。使い捨てなのか、そうでないのか。
製薬会社から依頼されて、点眼薬の分析を行ったことがありますが、・・・。

## Slide 103
Ｑ１ 学校に一般用医薬品を置いてもよいですか。
Ａ１ 一般用医薬品を学校に置くことについて、規制している法律はありません。
軽微な切り傷、すり傷、やけどなどについて、救急処置に用いる
消毒薬などの常備は可能。
また、それ以外の一般用医薬品を置くことについては、
学校医、学校歯科医又は学校薬剤師の指導・助言を得、学校関係者の
共通理解を図る。
一般用医薬品について
Notes: それを踏まえて、日本学校保健会のQ&Aをお見せいたします。

## Slide 104
一般用医薬品管理簿

## Slide 105
スティーブンス・ジョンソン症候群
ＳＪＳなどの重い皮膚障害が2001～2003年秋までの約２年半に１０６４件報告され、死亡例は１０６件あったことが厚生労働省のまとめで分かった。市販の風邪薬で起きることもあり、
注意を呼びかけている。
高熱を伴って発疹ややけどのような水ぶくれが全身や口、
目の粘膜に現れる。

## Slide 106
医療用医薬品の取扱いに関する対応
ポイント
○ 学校において医療用医薬品を預かる場合は、保護者、
児童生徒、主治医、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、
教育委員会等と十分話し合い、共通理解を図ること。
また、他の先生方に周知徹底し、共通の理解を得ること
が、必要不可欠である。
学校での医薬品取扱いに関する対応
Notes: 学校では、医療用医薬品を預かる場合もあると思います。いろんな疾病のある児童がいらっしゃると思いますので、
スライド説明・・・。
CF)
学校では、様々な疾病のある児童生徒が在籍していることがあります。学校において医療用医薬品を預かる場合もあります。
預かる場合には、保護者、児童生徒、主治医、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、教育委員会等と十分話し合い、共通理解を図りましょう。
また、学校内の先生においても、他の先生方に周知徹底し、共通の理解を得ることが、必要不可欠です。
学校への依頼がない児童生徒が自己管理している場合については、どんな医療用医薬品を持参しているのか把握しておくことが大切です。
このような児童生徒に対しては、保護者との連携を密にし、情報共有をした上で、児童生徒の自己管理の支援をしていただけたらと思います。

## Slide 107
○校内における医療用医薬品
管理の預かり方針
○教職員の共通理解
保護者との面談
○保護者、主治医との連携
○教職員の共通理解
定期的な内容の確認
学校で預かる条件整備ができている場合
条件整備が出来ていない場合
次のスライド
預かり決定
学校における医療用医薬品の預かりと管理のながれ
依頼書 ※診断書(指示書)
Notes: 校長、保健主事、養護教諭、学校薬剤師で、学校における医療用医薬品を預かる方針を決め、環境条件整備を行う。校長は、教職員の共通理解を図る。
保護者からの申し出があった場合に随時面談するんですが、必ず複数人が面談して、保護者と共通理解をはかってください。また、依頼書の提出をお願いする。
年に１回は依頼書の内容を確認してくださいね。医薬品の種類も変わっているかもしれません。
CF)
保護者、主治医との連携をとり、学校における医療用医薬品の管理を行う。学校医・学校歯科医・学校薬剤師の指導・助言を受け、学校における管理体制の在り方について評価する。
原則として、 1年に1回(年度変わり)は、依頼書の内容を確認する。また、医療用医薬品に変更がある場合は、適宜依頼書の提出を求めてください。
保護者と密に連絡をとり、受診状況などを把握する。管理者は、医療用医薬品の使用期限に注意し、定期的な点検を行う。

## Slide 108
Chart: 医療用医薬品の預かりに関して保護者との面談状況
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援学校
列1 | 77.3 | 77.3 | 61.5 | 28.9
Notes: 預かりに関して、保護者と、面談して状況の割合です。
面談の割合は高いのですが、ここのポイントは複数人で話し合いを持つことです。
学校薬剤師を同席させてもよいでしょう。

## Slide 109
Chart: 保護者からの依頼書の提出状況
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援学校
列1 | 17.4 | 3.4 | 5.1 | 75
Notes: 面談はされていても、依頼書は提出されていないのが現在の状況です。

## Slide 110
預かり書（依頼書）
校長先生のほか、関係する教職貝が同席し、保護者との面談を行ない、十分な打合せをした後、医療用医薬品の預かりが決定したら、保護者に対して依頼書を渡し提出をお願いする。
Notes: 預かり書は保護者に記入してもらうものです。いわば、★同意書ですね。
CF)
学校で医療用医薬品を預かるためには、校長の責任のもと、教職員の協力を得ることができる、校内体制
や保護者との連絡体制の確立などが必要です
預かり書は保護者に記入してもらうものです。いわば、★同意書ですね。

## Slide 111
Ｑ４ 学校において教職貝が児童生徒に医療用医薬品を使用してもよいですか。
法律上はどのようになっているのか教えてください。
Ａ４ 教職貝が児童生徒に医療用医薬品を使用する行為は、医療行為に当たるの
で行うことはできない。
ただし、児童生徒が、下記の三つの条件を満たしている場合、
1 患者の容態が安定していること。
2 医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要ではないこと
3 医薬品の使用に関して専門的配慮が必要でない場合
事前の保護者の具体的な依頼に基づき・・・依頼書
医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により授与された医薬品について、
医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上であれば、
下記の医薬品の使用の介助が可能である。
①皮膚への軟膏の塗布 ②湿布薬の貼付 ③点限楽の点限 ④一包化され
た内服薬の内服 ⑤肛門からの坐薬の挿入 ⑥鼻腔粘膜への薬剤噴霧
医療用医薬品について
Notes: 医師法第17条、
歯科医師法第17条
保健師助産師看護師法31条の解釈について
容態が安定していることが介助の条件であるため、児童生徒の症状が急に変化した場合などは、医療用医薬品の使用の介助はできなくなります。
食物などによるアレルギー忠者のアナフイラキシー発現時の、エピペンの使用については、例外ですので、間違わないでください。

## Slide 112
Ｑ５ 保護者から「薬をのませてください」と依頼された場合にどのように
対応すればよいですか。
Ａ５ 前スライドの三つの条件を満たしていない場合には医療用医薬品を
服用せることができないこと(医療行為であること)を説明する。
医療用医薬品について
Notes: 使用については本人の意思に基づくものであることを保護者に理解してもらう必要があります。
CF)
(説明の内容)
学校で医療用医薬品を預かったとしても、児童生徒に対して必要時に医療用医薬品を渡し、
使用したかどうかの確認しか、できないことについて保護者の了解を得た上で預かるようにします。
この場合も、使用については本人の意思に基づくものであることを保護者に理解してもらう必要があります。

## Slide 113
●熱中症対策
熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について：厚労省
黒球温度計
Notes: 湿球、乾球温度計、黒球温度計を使用し、今日、体育ができるかどうかをきめる目安ですね。確実にここ２、３０年で、高温多湿になってきています。平成２２年に１０月になってから、夏日、最高気温が２５度以上の日が記録されました。私が少年野球をしていたころは水を飲むな！って言われたりしましたけど、今、そんな事を言ったら怒られます。たとえば、気温が２３度でも 湿度が７０％あれば、熱中症で亡くなる方も出てきます。
こういう表を使い、亡くなる人が出るかもしれないという、リスクを下げてほしいと思います。

## Slide 114
学校環境衛生
学校保健安全法
｢学校環境衛生基準｣
学校給食衛生
学校給食法
｢学校給食衛生管理基準｣
医薬品教育
薬物乱用防止教育
｢学校指導要領｣
中学校保健体育
高等学校保健体育
学校薬剤師の仕事

## Slide 115
薬の正しい使い方
学校薬剤師 西前 多香哉
和歌山県立向陽高等学校
Notes: 引き続き、薬の正しい使い方というテーマで、お話ししていきます。

## Slide 116
医薬品
医薬部外品
薬事法における定義
効果・効能が認められた成分は配合されているが、
病気やケガなどを治すものではなく、
予防に重点を置かれたもので効果が期待できるという範囲。
配合されている有効成分の効果が認められており、
病気の治療や予防に使われるクスリを指す。
Notes: ユンケルは医薬品。リポDは医薬部外品になります。

## Slide 117
病気やけがを乗り切るために、本来人間が持っている力。病気やけがから回復する時に働きます。
暖かくして寝ていたら
良くなった！
自然治癒力って
すごい！
自然治癒力
Notes: 117
そんなことなないですね。
このスライドは自然治癒力について書いています。
その前に、お話したいことがあります。薬剤師は「みんなさん、たくさん、くすりを飲んでください！」と言いたいのでは、ないってことを覚えておいてくださいね。
薬剤師っていうのは、薬を患者さんに提供しても、率先して、薬を勧める仕事ではありません。薬剤師であっても、自然治癒力が一番だと思っています。
この他に「免疫」っていうのがありますね～ 「免疫」は抗原抗体反応で自然治癒力の重要な一部です。

## Slide 118
～薬の決まりを知るために～
薬の旅
薬は、血液の中に入ってはじめて効果を発揮します。
口
↓
食道
↓
胃
↓
小腸
↓
肝臓
↓
心臓
↓
全身
↓
腎臓・大腸
Notes: 代謝の説明！のみ薬を例にとってみてみます。のんだ薬は胃で溶けますよね。食べ物あるいは、消化液あるいは、一緒にのんだお水 それらの中に溶け込み、十二指腸あるいは、小腸から吸収されます。吸収された薬は、全部肝臓に行きます。ここで多くは分解されます。これは薬を身体の外に出しやすい形に変える働きの一つで代謝と呼ばれています。のんだ薬は胃で溶けて、腸から血液の中に入って、肝臓に行きました。肝臓でこの薬の作用を無くす働きを肝臓で一生懸命します。ここで、全部その働きを無くしてしまったら、薬としては、働かなくなります。（舌下錠の話）
多かれ少なかれ、薬というのは、肝臓で代謝され、その働きが無くなるもの。その働きが無くならなかったら、今度は、肝臓から心臓に行って、心臓からポンプの力で、全身に送り込んで、血液の流れに従って、全身に行きます。身体中を薬が廻って行くんだということを是非、知ってください。

## Slide 119
薬の効き目は『体の中の薬の量』できまります。
血液にとけている薬の濃度のことを血中濃度といいます。
血中濃度によって薬の効き目の現れ方が決まります。
●1日3回のむ薬の場合
～薬の血中濃度～
「効かないからもう1錠」や「痛みが軽いから半分だけのむ」はダメ！！
薬の血中濃度
高い
朝のむ
昼のむ
夜のむ
危険な範囲
効き目が
現れる範囲
効き目が
現れない範囲
時間
決められた量より多くのむと
危険なことがあります
Notes: 血中濃度の説明をしますね。薬は身体中を廻るということは、知っていただきました。今度は効き目です。血中濃度は、体の血液中の薬の量です。グラフの縦軸が血中濃度で、横軸が時間軸ですね。３段に色分けしたうち、真ん中の青い部分が血中濃度が適正な「効き目が現れる範囲」、上段の赤い部分が血中濃度が濃すぎて「危険な範囲」、下段の白い部分は血中濃度が低すぎて「効き目が現れない」範囲です。血中濃度を保つと適当な効き目が持続するわけです。

## Slide 120
主作用
病気を治したり
軽くしたりする働き
副作用
本来の目的以外の
好ましくない働き
すべての薬には、「主作用」と 「副作用」があります。
解熱剤を飲んだら胃が痛い・・
アレルギーの薬を飲んだら眠い・・
かゆみがとれた
熱が下がった！
Notes: 熱が出たので解熱剤をのんだら、熱は下がったが、胃がいたくなってしまった。アレルギーが出たので、アレルギーを抑えるお薬をのんだら、かゆみは取れたが、眠くなったなどですね。こういう風に薬には、良い作用と目的以外の好ましくない作用があります。

## Slide 121
水
お茶
沈殿ができる
お茶と薬が反応して沈殿ができた
この沈殿物は、小腸で血液中に入ることが出来ない
反応を起こさない水でのむことで、薬の効果が発揮される
Notes: 121
誤解の無いように、言いますが、全ての薬が、お茶と飲み合わせが悪いわけではないですが、注意が必要なものものあります。

## Slide 122
食前
食事をする前、３０分から
１時間以内に服用
食間
食事と食事の間
前の食事から２時間後
＜食事の最中に服用する事ではない＞
就寝前
寝る３０分から１時間前に服用
食後
頓服
症状を一旦抑えるため、症状が出た時に服用
＜例えば＞ 解熱剤：熱が出た時に服用
鎮痛剤：痛みが出た時に服用
食事が終わった後、３０分
以内に服用
薬は、決められた時間に正しく服用しよう
Notes: スライドを読む！

## Slide 123: うがい薬の使い方
・まず、ブクブクうがいをして
ください。
・その次にガラガラうがいになり
ます。ガラガラうがいは１５秒
間を２回してくださいね。
・その後、５分はそのまま。
ぐすり つか かた
Notes: これはみんながしっているうがい薬ですね。正しい使い方を言いますね。ガラスコップの三分の一くらいに水を入れ、イソジン液を逆さにして、１目盛から２目盛の間でいいでので、入れてください。まず、ブクブクうがいをしてください。その次にガラガラうがいになります。ガラガラうがいは１５秒間を２回してくださいね。１５×２＝３０秒 なぜ、３０秒かというと、インフルエンザウイルスは、イソジン液と３０秒間、接触すると、死滅するからです。でも一番大事なのは、うがいの後、少なくとも５分間はそのままにしておいてください。何故なのかこれも実験しましょう。

## Slide 124
抗インフルエンザウイルス薬
リレンザ
イナビル
タミフル

## Slide 125
セルフメディケーション
自分自身で健康を管理し、軽い
病気やけがの症状緩和や予防
のために薬局などで購入できる
市販の薬などを使って、手当を
行うこと。

## Slide 126
一般医薬品の分類
OTC医薬品分類 | 対応する専門家 | 情報提供
第１類医薬品 | 薬剤師 | 文書での情報提供 （義務）
第２類医薬品 | 薬剤師または、 登録販売者 | 努力義務
第３類医薬品 |  | 法律上の規定無し
Notes: ●
●
●

## Slide 127
第１類医薬品のCM
ロキソニンS
ガスター１０
リアップX5
フェイタスZ

## Slide 128
第１類医薬品
OTC医薬品としての使用経験が少ないものや副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。スイッチOTC薬 イブアウター・フェイタスZ・ボルタレン・ロキソニンＳ・リアップ
第２類医薬品
副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、特に注意を要するものを指定第２類医薬品とする。 ザジテンAL鼻炎カプセル・パブロン鼻炎カプセルZ
第３類医薬品
副作用、相互作用などの項目で安全性上、多少注意を要するもの。
Notes: 第三類医薬品は、上記以外の一般用医薬品。

## Slide 129
違法ドラッグについて
～いわゆる“脱法ドラッグ”のおそろしさ～
Notes: ここからは、違法ドラッグいわゆる脱法ドラッグの話です。実は最近出たんではありません。マジックマッシュルームとか結構以前からありました。年数でいうと１９９０年ころからありました。２０００年に入り、インターネットで普及で急速に広がっていきました。
合法ドラッグは売る側の名称です。厚労省は違法ドラッグ、薬務課の人は脱法ドラッグって言ってますが、合法でないことは確かです。

## Slide 130: 最近多いのは・・・
「合法ハーブ」と称して販売している製品
多くの健康被害があり、
大変危険!！
Notes: 植物成分を抽出したものに麻薬成分や指定薬物成分やそれに近い物質を混入した製品

## Slide 131
脱法ドラッグ販売店

## Slide 132
「脱法ハーブ」蔓延の一端に「自販機」
繁華街のど真ん中に、清涼飲料水と並んで設置されていた（4月／仙台市・国分町）
Notes: その合法ハーブを販売する店が店頭やインターネットだけではなく、販路を「自販機」に求め、各地に設置し始めたのがハーブ蔓延の一端になっているのではと見る向きがある。こうした業者には「自粛要請」でしか「取締り」ができないのが現状だ。所轄官庁の対策が後手後手に回っているのをあざ笑うように「脱法ハーブ」の販路は拡大していく……。

## Slide 133
「脱法ハーブ」のインターネット通販
Notes: その合法ハーブを販売する店が店頭やインターネットだけではなく、販路を「自販機」に求め、各地に設置し始めたのがハーブ蔓延の一端になっているのではと見る向きがある。こうした業者には「自粛要請」でしか「取締り」ができないのが現状だ。所轄官庁の対策が後手後手に回っているのをあざ笑うように「脱法ハーブ」の販路は拡大していく……。

## Slide 134: 「合法ハーブ」と呼ばれる製品
● 液体のもの
● 植物片のもの
● 粉末のもの
Notes: ニトライト系・・・ラッシュ（亜硝酸エステル）・・・血圧が下がり、酩酊状態。
ケミカル系・・・覚せい剤の類似物質・・・幻覚作用
エフェドラ系・・・マオウやエフェドリン含有・・・興奮剤的効果
ナチュラル系・・・植物や植物加工品より・・・マジックマッシュルーム・・・幻覚作用
問題は吸うときの計量が難しらしいです。これで、オーバードース （薬物過量投与、薬物過剰摂取）になって、死に至るそうです。

## Slide 135
特徴：用途・使用方法を偽装!!
脱法ドラッグの現況

## Slide 136
最近よく販売されている形態
ハーブ
アロマリキッド
フレグランスパウダー

## Slide 137: 脱法ドラッグの使用による健康被害状況
全国
８２９例 （厚生労働省調べ 平成２４年度）
和歌山県
平成２３年度 ： ８例
平成２４年度 ： １１例（和歌山県警察本部調べ）

## Slide 139: 脱法ドラッグ販売店の状況
〈和歌山県〉
脱法ドラッグ販売店舗数：２店舗（平成２５年６月現在）
うち 脱法ハーブ専門店 ： １店舗
※脱法ハーブ専門店は他に２店舗あったが、
そのうち１店舗は薬事法違反で摘発を受け平成２４年９月閉店
残る１店舗も立入調査、指導により平成２５年２月に閉店
〈全 国〉
脱法ドラッグ販売店舗数（ネット販売含む）：
２６９店舗平成２５年３月末現在）（厚生労働省調べ）

## Slide 141: 店内の掲示

## Slide 142
脱法ハーブ

## Slide 143: 違法ドラッグ＝脱法ドラッグ
・法の規制の間をすり抜けた薬物
・麻薬や覚せい剤と同様な多幸感や快楽感
・若者を中心に乱用が広がっています
・錠剤、粉末、液体、カプセルのさまざまな形

## Slide 144: 違法ドラッグの乱用意識
・容器のデザインがファッション感覚
→安易に乱用開始
・使用方法が経口や鼻くう吸引
→注射に比べ罪悪感が薄い
・合法などと信用させ人に勧めたり誘う

## Slide 145: 違法ドラッグ（脱法ドラッグ）
規制
・平成１９年４月から３２種類が指定薬物と
して薬事法で規制、現在９８物質を規制
問題点
・成分が類似した新種が次々に流通
・規制してもイタチごっこの状態

## Slide 146: 薬事法指定薬物の規制の問題点
指定薬物に指定されるまで
● 流通（国内未流通含む）
○ 乱用実態の把握
○ 麻薬等類似成分確定
○ 保健衛生上の危害発生のおそれの確定
○ 審議会開催
● 指定薬物指定
1年以上
かかる
合法と称し、脱法ドラッグ販売!!
新たな類似成分含有し
新たな脱法ドラッグ販売!!

## Slide 147
MDMA（メチレンジオキシメタンフェタミン）
エフェドリン（気管支拡張剤）
覚せい剤（メタンフェタミン）
―NH2
COOH
｜
｜
OH
未知化合物（取締対象外）
Notes: どうして、すべて、取締出来ないのか、説明します。
エフェドリンと覚せい剤は基本骨格がよく似ています。
エフェドリン、メチルエフェドリンはエスタックイブ、改源、カイゲン感冒カプセル、コンタック総合感冒薬の医薬品に含まれています。
覚せい剤に酸素２個、炭素１個付けてあげるだけで、ＭＤＭＡになります。
これは覚せい剤にない、幻覚作用があります。もちろん、このＭＤＭＡは取締の対象です。
次にこのＭＤＭＡの構造式にカルボキシル基、アミノ基、ヒドロキシ基を付けるだけで、未知化合物になり、取締対象外になります。
そそうしたら、類似物質をすべて取り締まればいいんですが、取り締まることは難しいのです。
医薬品の製造、新薬の開発に障害をきたすからです。

## Slide 148: どのようなものが含まれているのか
麻薬・・・麻薬及び向精神薬取締法で規制
指定薬物・・・薬事法で規制
その他・・・覚せい剤、大麻
またこれらに近い成分が含まれている
Notes: ●

## Slide 149
濫用により、健康被害が発生するとともに、交通事故などによる第三者への被害も発生し、深刻な社会問題となっている。

## Slide 150
脱法ハーブか:男性が植物片吸引後に死亡
2012.4.21
神奈川県警は２０日、横浜市西区の無職男性（２６）が、幻覚作用のある「脱法ハーブ」とみられる植物片を吸引した後に死亡したと発表した
県警によると、男性は同日午前１時ごろから友人男性（２６）宅で飲酒。友人と２人で午前２時ごろ、植物片をキセルを使って吸引した直後に嘔吐（おうと）し、意識を失ったという。午後３時５０分に死亡が確認された。
一緒に吸引した友人に異常はなく、「脱法ハーブと知って、数日前に横浜市西区のハーブ店で購入し、２人で吸引した」と説明しているという。県警はこの店から事情を聴くとともに、吸引した植物片の成分も調べている。

## Slide 151: 違法ドラッグに注意（まとめ）
●違法ドラッグは「脱法ドラッグ」、「合法
ハーブ」などと呼ばれ販売されているが、
健康被害を及ぼす。
●最近は、ハーブ店で「合法ハーブ」が多く
販売されている。
●やはり違法成分を含有している。
●とにかく使用しないことが大切。
●他の薬物同様に誘われても断る。
Notes: 大学に行って、その場の雰囲気でそんなものに手を出さないようにしてほしい、って事です。

## Slide 152
脱法ハーブ購入に誓約書 和歌山県、規制条例制定へ
2012.10.16
吸引すると幻覚を引き起こす可能性のある脱法ハーブについて、和歌山県が「知事監視製品」に指定し、購入者に対して、人体に使わないとの誓約書の提出を義務付ける条例の制定を目指していることが１６日、分かった。仁坂吉伸知事が記者会見で発表した。
既に東京都などが、独自に有害薬物を指定する条例を制定しているが、県によると、誓約書を求める条例は全国初。
和歌山県の条例案は、薬物の成分を特定しなくても、品名や使用者の体験談などの情報から、規制の対象にできるのが特徴だ。
条例案は表向きの使用法の徹底を求める。監視製品を販売する業者の届け出を義務化。購入者は販売業者に対し、氏名や住所の入った誓約書を提出する。違反した販売業者や購入者には、警告や罰金などを科せるようにする。

## Slide 153
実際の連携・相談対応事例
・ 水道の異常（細菌検出・残留塩素不足）
・ 毛髪のシラミ
・ プール（鳥の死骸・便の浮遊・藻の繁殖
残留塩素が上がらない等）
・ 手洗いの後の手の細菌検査
・ 騒音問題（工事等）
・ 教室の異臭
・ 吐物の消毒方法
・ 給食調理室の大腸菌群検査
Notes: これは、学校環境衛生基準の検査項目の詳細です。

## Slide 154
・ 学校環境衛生の維持管理
・ 保健教育などへの助言
・ 児童生徒の薬に関する事
・ 学校保健委員会
・ 『薬の正しい使い方』 『薬物乱用防止教室』 『喫煙防止教室』
などの授業
・ 学校と地域の医療機関などとの連携
・ 学校給食調理員等の研修会
・ 衛生関係（消毒薬の使用方法・管理）
・ドーピングについて（スポーツファーマシスト）
学校薬剤師の職務として
Notes: これは今後期待される役割です。
この他にもたくさん協力できることがあると思います。
また、各学校に学校薬剤師がいるんですから、どうぞ活用してやってください。もし、非協力的な学校薬剤師がいましたら、私まで言ってきてください。

## Slide 155: 「嘔吐物の正しい処理の仕方」 実習編
平成２５年１０月６日（日）
奈良県薬業会館
和歌山県学校薬剤師会
西前多香哉
奈良県学校薬剤師部会研修会
Notes: 和歌山県学校薬剤師会の西前です。
どうぞ、宜しくお願い致します。

## Slide 156
正しく怖がり、正しく対策しましょう！
●正しい知識を身につけてください。
●正しい対応には準備が必要です。
●信用×事故→信用の失墜
Notes: これは、薬剤師の皆さんに聞いていただくために、作成したスライドではなく、薬剤師の先生方が、学校の先生方に、お話しいただくためのスライドです。
和歌山市の教育委員会に、少し、このスライドのお話をしたら、校長会、教頭会、養護教諭の研究会、その他、先生方の研修会でお話ししました。
皆さんが知っていることばかりですが、頭をリセットした状態で聞いていただけましたら幸いです。

## Slide 157
ノロウイルスのおさらい
①強い感染力
②おう吐物・糞便に大量のノロウイルス
③感染力の長時間保持
④抵抗力が強い
⑤アルコールや石鹸が効かない理由
特徴をおさえて、予防につなげましょう！
Notes: （１）感染力が強く、年齢を問わず、少量で人に感染します。
（２）人だけに感染し、人の腸管内で増えます。
（３）食品で増殖するわけではないので、食品の鮮度に関係
なく感染します。
（４）有効な消毒方法は、85℃で1分間以上の加熱、
又は、次亜塩素酸ナトリウムです。
（アルコールや逆性石けんによる消毒効果はほとんど
なく、従来の衛生対策が通用しません。）
（５）このウイルスに効果のある治療薬はありません。
（６）何回でも感染します。

## Slide 158
①強い感染力
●世界中の胃腸炎患者からウイルスが
見つかっている。
●感染力が非常に強く、少量のウイルス
（数個～１００個程度）が体に入った
だけで、発症することがある。
●食中毒菌に比べ感染力が非常に強力。
Notes: １９６８年オハイオ州ノーウォーク市で発見。
カリシウイル科ノロウイルス属ノーウォークウイルス。遺伝型にはG１、G2あり。エンベロープを持たないプラス一本鎖RNAウイルス。
ウイルスの大きさは０．３ミクロン、細菌で３０００ミクロン、普通のマスクだと、すり抜けてしまします。

## Slide 159
②おう吐物・糞便に大量のﾉﾛｳｲﾙｽが存在
●症状回復後もウイルスの排泄が、
１～３週間以上続く。
●発病中の患者糞便中にはウイルスが
１g中１億個以上、乳幼児では１００
億個以上いる場合がある。

## Slide 160
③感染力の長時間保持
④抵抗力が強い
●自然界でも、なかなか感染力を失わない。
●乾燥に強い。
●７０％アルコール・逆性石鹸に強い。
（アルコール消毒では効果がない）
●酸に強く、胃（胃酸）を容易に通過
●熱に強く、８５℃１分の加熱が必要
Notes: 乾燥した状態でも、4℃では8週間程度、20℃で3～4週間生存するとされている。
CF)
県教委は１４日、沖縄県に修学旅行中の県立星林高校２年生３１人が嘔吐（おうと）や下痢などの症状を訴え、病院に搬送されたと発表した。うち２人は入院しているという。 健康体育課によると、修学旅行は１２～１４日の日程で、２年生２３６人が参加。１３日は沖縄県恩納村のホテルに宿泊し、同日午後６時ごろに夕食で焼肉を食べた後、１４日午前２時ごろから生徒たちが嘔吐や下痢などの症状を訴えた。生徒からはノロウイルスが検出され、沖縄県中部保健所が調査している。

## Slide 161
⑤どうしてアルコールや石鹸が効かない？
●ウイルスの表面を覆う膜・・・エンベロープ
●大部分が脂質から成るためアルコールや
石鹸で溶け、ウイルスが壊れる。
●インフルエンザウイルス
・・・エンベロープあり
●ノロウイルス・・・エンベロープなし
Notes: 強い酸化力で微生物やウイルスなど病原生物の細胞膜や細胞壁を破壊し、内部の蛋白質や核酸を変性させることで殺菌または消毒の効果を発揮する。

## Slide 162
次亜塩素酸ナトリウム以外の消毒方法
●紫外線殺菌灯(３０分)
●イソジン
●二酸化塩素(クレベリン)
●過酸化水素(オキシドール)
●フェノール系消毒剤
●過炭酸ナトリウム
Notes: 県教委は１４日、沖縄県に修学旅行中の県立星林高校２年生３１人が嘔吐（おうと）や下痢などの症状を訴え、病院に搬送されたと発表した。うち２人は入院しているという。 健康体育課によると、修学旅行は１２～１４日の日程で、２年生２３６人が参加。１３日は沖縄県恩納村のホテルに宿泊し、同日午後６時ごろに夕食で焼肉を食べた後、１４日午前２時ごろから生徒たちが嘔吐や下痢などの症状を訴えた。生徒からはノロウイルスが検出され、沖縄県中部保健所が調査している。

## Slide 163
丸石製薬 ウエルセプト
速乾性擦式手指消毒剤

## Slide 164
Notes: メーカーの説明会で有効性が認められたとPRしています。実際に文献も見ましたのでたしかだと思います。
亜鉛化合物、クエン酸が添加されているようです。

## Slide 165
Notes: メーカーの説明会で有効性が認められたとPRしています。実際に文献も見ましたのでたしかだと思います。

## Slide 166
キッチン泡ハイター
ハイターを希釈したもの
（霧吹き器）

## Slide 167
潜伏期から発症、回復まで
●潜伏期 ２４～４８時間
（体内に入ってから症状が出るまでの時間）
●症状 おう吐、吐き気、腹痛、下痢、
発熱 胃腸風邪の症状に酷似
（１～２日続き後遺症なし）
★特効薬はありません。
脱水症状を避けるため、水分補給
Notes: 遺伝子型を特定した経鼻型ワクチンが開発中で、18～50歳の98人を対象とした臨床試験によれば発症を半分近くに抑える効果がある。
余談なんですが、ノロウイルスと血液型の関係の統計を千葉県の保健所が取ったんですが、最も高い発症率はA型で７１％、低い発症率はAB型で５５％らしいです。

## Slide 168
リゴサイトファーマシューティカルズのHP
●リゴサイトは多様な遺伝子型のノロウイルスのワクチンをつくる技術を持ち、欧米などで臨床試験を進めている。
武田薬品工業はワクチン関連技術をリゴサイト・ファーマシューティカルズを買収することで同社と合意したと発表した。１１月末までに６千万ドル（約50億円）を投じ完全子会社化する。
Notes: リゴサイトは多様な遺伝子型のノロウイルスのワクチンをつくる技術を持ち、欧米などで臨床試験を進めている。
武田薬品工業は５日、ワクチン関連技術を持つ米ベンチャー、リゴサイト・（ＬｉｇｏＣｙｔｅ）ファーマシューティカルズ（モンタナ州）を買収することで同社と合意したと発表した。11月末までに６千万ドル（約50億円）を投じ完全子会社化する。
リゴサイトは非上場で社員数が約40人のベンチャー。食中毒などの原因となるノロウイルスの感染を予防するワクチンの臨床試験（治験）を実施しているほか、インフルエンザワクチンなどの基礎研究も進めている。
３５００→３7００円 ここ一年ﾀﾞ最高額。

## Slide 169
ノロウイルスの感染経路
Notes: ノロウイルスの感染経路なんですが、汚染された食品を食べたとき。調理従事者の手から、二次汚染された食品を食べたとき。 患者の糞便やおう吐物から感染などありますが、ほとんどが●これと●これです。

## Slide 170
原因食材：二枚貝について
●カキ
●カキ以外にもウチムラサキ貝(大ｱｻﾘ)
シジミ・ハマグリ
●生食はカキ
★鮮度は関係ありません！
加熱が重要！
生食は控えましょう！

## Slide 171
カキだけでない原因食材
●原因食品のトップは貝類
しかし、患者の７割が他の食品
●刺身・野菜サラダ・ケーキなどの
生もの、加熱不十分な食品と様々
●調理人（手指）汚染が原因大

## Slide 172
人から人へ感染
●旅館・学校・幼稚園・保育所など
の人の集まる場所では、患者が
一人でも、嘔吐物や下痢便の処理
清掃が不適切であれば、感染拡大。
●おう吐物・下痢便の処理をする場合に
その処理時に感染。
★処理方法が重要！無防備な格好は×

## Slide 173
予防方法
①手洗いする
②加熱する
③消毒する
④おう吐物等の適切な処理（実習）

## Slide 174
最も有効な対策葉『手洗い』
●トイレの後・食事前・手が汚れたとき
●石けんを使いましょう
●ウイルスは死滅しませんが、はがれや
すくなります。
●うがいの実施はインフルエンザ等の
感染症予防になるので、手洗いと
セットにし、習慣づけることが重要。
★手洗いに始まり、手洗いに終わる
Notes: これは、小学校の先生や生徒にお話ししている内容です。

## Slide 175
手洗いが不十分になりがちな部分
Notes: 手に付着している８０～９０％の細菌が爪の中にいます。

## Slide 176
アルコールのお話
●アルコールを濡れた手に付けても効果はない？
●濃度の高いアルコールの殺滅力は？
●濃度の低いアルコールの殺滅力は？
●最も良いバランスはアルコール：水＝７：３
●細菌等のたんぱく質を壊すのに水分が必要！
●最近は消防法の観点から引火の可能性を防ぐため
５０～６０％になっているが、殺滅力あり！
●５０％以下は急激に殺滅力が下がるので注意！

## Slide 177
予防方法 食品を加熱する
●細菌性食中毒
中心部が７５℃・１分間以上
●ノロウイルス食中毒
中心部が８５℃・１分間以上
・カキフライなら３分から３分半が目安

## Slide 178
市販の塩素系消毒剤
★酸性の溶液と混ぜないこと
消毒剤名 | 原液濃度
ミルトン ピュリファンP | １％ （１００００ppm）
ハイター ブリーチ | ５％ （５００００ppm）
テキサント ピューラックス | ６％ （６００００ppm）
ハイポライト | １０％ （１０００００ppm）
Notes: 今日、キッチンハイターを使用します。

## Slide 179
医療機関で使用されるハイター

## Slide 180
食器等に使用する濃度
★ 食器・まな板・ドアノブ・便座・おもちゃ・テーブル・床
 | ０.０２％ (２００ppm)
ハイター 原液５％ (５００００ppm) | ８ml ２５０倍希釈
消毒薬２L調製時に必要な原液量と希釈倍数
Notes: このように希釈した次亜塩をスプレーする学校もあったんですが、ハイター等の製品で霧にするタイプのものは販売されていません。
どうしてか？霧になった細かい粒子は口に入るからです。

## Slide 181
 | ０.１％ (１０００ppm)
ハイター 原液５％ (５００００ppm) | ４０ml ５０倍希釈
おう吐物等に使用する濃度
消毒薬２L調製時に必要な原液量と希釈倍数
Notes: ５０倍希釈なので、２リットルのペットボトルにキャップ2杯のハイターと、憶えてください。
CF)
ハイターを５０倍希釈って、憶えていただければいいと思います。
２リットルだと、４０ｍｌ入れる！ってふうに。

## Slide 182
●ハイター、キッチンハイ
ターも有効塩素濃度は同じ。
●原液ではほとんど効果がありません。
⇒直接、嘔吐物にかけると塩素ガス発生
Notes: ●学校で原液をかける先生がいらっしゃったんですが、原液をかけることによって、悪いガスが発生するは、嘔吐物が飛散するはいいことないです。
全て密閉系で処理してください。
原液は効果はありませんので、病院では、最低でも１％、５倍希釈して使用しています。
原液は水酸化ナトリウム、強いアルカリ性で、殺菌、殺ウイルス効果を抑えてあるためです。
原液は効かないばかりか、ガスを発生させて、危険です。
実験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

## Slide 183: HCLO(次亜塩素酸)濃度とpＨの関係
Chart: 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
％ | 100 | 99 | 94 | 75 | 20 | 3 | 0 | 0
HCLO濃度
pH値
酸性
アルカリ性
有効
効果なし
Notes: 縦軸が、殺菌効力のあるHCLOの濃度です。横軸がｐHの関係グラフです。
●ＰHが９以上だと、HCLO濃度が低く、効果がありません、ということです。

## Slide 184
スチームアイロン
による加熱
１か所あたり２分間程度加熱すれば、カーペット表面の消毒が可能です。
Notes: カーペットや畳には、スチームアイロンを使用する消毒法もあります。
しかし、あくまでも、ごく小さい範囲で、広範囲であれば、やっぱり、消毒液を使う方法が効果的です

## Slide 185
実例から学ぶ・・・

## Slide 186
平成２１年食中毒発生状況
Notes: このグラフは平成２１年の食中毒の発生状況ですが、●カンピロバクターは３４５件の発生して、患者数が２２０６名、一方、●ノロウイルスは２８８件発生して、患者数が１０８４７名と、１件の食中毒事故で、多数の患者を出すという特色があります。
平成２１年で食中毒の４割、今年では６割以上がノロウイルスが原因です。

## Slide 187
ノロウイルス事件ファイル１
●１９９７年 滋賀県内小学校で餅つき大会
●有症者 ５０名
●原因食品 あんこ餅・きな粉餅
●多人数の手作業によるウイルス伝播拡大

## Slide 188
ノロウイルス事件ファイル２
●２００３年 学校給食のパンによる食中毒
●有症者 ６６１名
●原因食品 きな粉ねじりパン
●１名の調理人からノロウイルスが伝播拡大
Notes: CF)
食品衛生法の改正に伴い、「小型球形ウイルス（SRSV）」は「ノロウイルス」と名称が変わりました。
CF)
1968年、アメリカ合衆国オハイオ州ノーウォークの小学校において集団発生した急性胃腸炎患者の糞便から検出された。地名にちなみ「ノーウォークウイルス (Norwalk virus)」と命名される。

## Slide 189
ノロウイルス事件ファイル３
●２００１年 長野県内のホテル
●チーズケーキによるノロウイルス食中毒で
６日間の営業停止後、再開直後に３０９名の
急性胃腸炎の有症者
停止期間中の消毒が不十分
環境中でノロウイルスは生き残る
Notes: これは、典型的な適切な処理をしなっかた事例です。

## Slide 190
ノロウイルス事件ファイル４
●２００５年 小学校にて３７１名が嘔吐下痢
●体育館のモップからウイルス検出
ノロウイルスが体育館の床を汚染し、
モップによる掃除の際、塵芥とともに
空中に拡散
Notes: そのほかに、簡易水道や、井戸水が原因と考えられたノロウイルス感染や、
プールでノロウイルス集団感染という事件がありました。

## Slide 191
●平成２４年４月 和歌山県立高校での食中毒事件
①体調不良の調理員がノロウイルスに感染している
と知らずに無理をして出勤、調理を行った。
（休めない環境）
②衛生的な手洗いを行っていなかった。
爪ブラシ、ペーパータオル・消毒用
アルコール等がなかった。
⇒施設の設備が不十分
⇒ノロウイルスを手指に付着したまま調理
ノロウイルス事件ファイル５

## Slide 192
原因として・・・
「食中毒は滅多に起こらない」
「自分の施設に限って起こらない」
↓
根拠のない安心感が大変な事
につながる！

## Slide 193
女子トイレ
男子トイレ
嘔吐現場
Ａ組 ２６名発症
（３６名中）
Ｂ組 １６名発症
（３６名中）
Ｃ組 ６名発症
（３２名中）
教室
教室
教室
廊下
学校の廊下でおう吐した場合

## Slide 194
使い捨て手袋
使い捨て白衣
使い捨てキャップ
使い捨て靴カバー
使い捨てマスク
新聞紙
空きペットボトル
次亜塩素酸ナトリウム（ハイター）
表示テープ
ゴミ袋（大）２枚
トレイ（５０cm角）２個
嘔吐物等の処理準備物（処理キット）

## Slide 195
市販のノロ対策用の商品
Notes: このオウトロックは高分子凝集剤、オムツの中身に抗ウイルス剤を添加している商品です。なんてない商品です。希釈した消毒液を販売しています。こんなの買う必要ないです。
１００均でハイターも売っていますから、安く、確実に片づけられれば、それでいいですから。名前自体、全くセンスがないですよね。

## Slide 196
キットを予め用意しておき、緊急時には
チームで対処するようにする
チームは３名
２名は嘔吐物処理キットの運搬
１名は処理用着衣の着て、処理に当たる
この人は感染の可能性大
一人で処理する理由は感染者数を最小限にするため（養護教諭は外すべき）
おう吐物等の処理方法（手順）

## Slide 197: 嘔吐物処理チーム
９月 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | ５週目
処理実行者 | A 先生 | B 先生 | C 先生 | A 先生 | B 先生
後方支援者１ | B 先生 | C 先生 | A 先生 | B 先生 | C 先生
後方支援者２ | C 先生 | A 先生 | B 先生 | C 先生 | A 先生
１０月 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | ５週目
処理実行者 | D 先生 | E 先生 | F 先生 | D 先生 | E 先生
後方支援者１ | E 先生 | F 先生 | D 先生 | E 先生 | F 先生
後方支援者２ | F 先生 | D 先生 | E 先生 | F 先生 | D 先生

## Slide 198
【おう吐物処理の前に】
①おう吐した人を保健室へ
②他の人(生徒)を遠ざける
③教師等の入室を制限
④教室や廊下は当日使用禁止
⑤換気(教室の場合、廊下側の
窓を開けないこと
⑥３人１チームで
１人はおう吐物処理
２人は後方支援(物品調達）
廊下
退避
嘔吐物処理キット
換気※
２～３m角
■
■
見張り
教室
おう吐物処理
希釈ハイターを含ませた紙
Notes: これは、学校で教えている手順です。おう吐物の処理の前に学校では大切な事を、しなければなりません。
ちなみに嘔吐物がどれくらい飛ぶかというと、半径２．３ｍ、高さは１．６ｍまで跳ね上がります。
注意出てください。
ＣＦ）
昼食中に、お皿に吐いた時は、希釈液の中に付ける。

## Slide 199
給食調理室において
定期及び日常の衛生検査の点検票
第４票の２３
器具や容器は６０cm以上の置台の上に置いて
いるか。
この高さには、意味があり、汚染された可能
性のある跳ね返りの水滴が、かからないよう
している。
食缶等は必ず置台の上にのせることが重要です。
Notes: 危険なものとして、毒性と感染性を疑う必要があります。
農薬自殺を図ろうとして、病院に運ばれて、嘔吐したもの、医師、看護師が体調不良を訴えたケースもあります。
今日は、感染性のものとしての処理の話をします。

## Slide 200
おう吐物処理の基本的な考え方
一般的におう吐物は『汚い』という認識ですが、いかなる環境でも、
まず、
『危険な物』として取り扱うことが不可欠です。
Notes: 危険なものとして、毒性と感染性を疑う必要があります。
農薬自殺を図ろうとして、病院に運ばれて、嘔吐したもの、医師、看護師が体調不良を訴えたケースもあります。
今日は、感染性のものとしての処理の話をします。

## Slide 201
①窓を開け、十分な換気を行う。
理由：床等に落ちた際に一部が霧状になり、
ウイルスを含んだおう吐物は一定時
間浮遊する。
注意：学校の教室内でおう吐した場合は
廊下側の窓は開けない。
Notes: 一定時間と言っても、数時間から１日浮遊することもあります。だから換気が大切なんですね。
また、１００㎝の高さからおう吐した場合、おう吐物は最大で横に２．３ｍ飛んだという報告もあります。高さでは１６０㎝まで到達したとういうデータがあります。予想以上飛ぶということを憶えておいてください。
ＣＦ）
データは東京都健康保健センターの大貫先生

## Slide 202
②使い捨てマスク、
手袋（二重）、
白衣、
キャップ、
靴カバーをつける。
※一式１回当り
７４０円
二枚重ね
二枚重ね

## Slide 203
※一式１回当り
８２４円
ツナギ仕様

## Slide 204
③ビニール袋は２枚、
予め口を開けておく。
一次回収袋 二次回収袋
Notes: ヘラで取ったりせず、一刻も早く、おう吐物を覆うことが大切です。
おう吐物の処理担当者は、新聞紙の敷いた、場所から出ないようにしてください。

## Slide 205
④嘔吐物を新聞紙で広め(２～３m)に覆い
０.１％次亜塩素酸ナトリウムをたっぷり
かけ、１０分間放置する。
Notes: ヘラで取ったりせず、一刻も早く、おう吐物を覆うことが大切です。
おう吐物の処理担当者は、新聞紙の敷いた、場所から出ないようにしてください。

## Slide 206
⑤新聞紙を外側から内側に向けて、静か
に拭き取りながら小さくし、一次回収
袋に入れる。膝は着かない
注意：目に見えるおう吐物は必ず拭き取る
こと。
Notes: おう吐物凝固処理剤

## Slide 207
⑥二重にした外側の手袋を一次回収袋に入れる。
注意：この手袋の汚染度は高い！
Notes: おう吐物凝固処理剤

## Slide 208
処理に関して良い例・悪い例
良い例 悪い例
良い例 悪い例
×
○
○
×
Notes: おう吐物凝固処理剤

## Slide 209
⑦一次回収袋の中に０.１％次亜塩素酸ナトリ
ウムを適量入れ、空気を抜きながら口を結ぶ。

## Slide 210
⑧更に、もう一度おう吐した場所を新聞紙で
覆い、０.１％次亜塩素酸ナトリウムを
たっぷりかけ、１０分間放置後、⑤と同様
に処理をする。
注意：この作業が重要！

## Slide 211
⑨二回目の新聞紙と一次回収袋を
二次回袋に入れる。
次に、中側の手袋で靴カバーを外し、
二次回収袋に入れる。
内側の手袋(裏返し脱ぎ)、
キャップ、マスク、白衣(裏返し脱ぎ)
の順で脱ぎ、二次回収袋に入れる。
二次回収袋の中にも０.１％次亜塩素酸
ナトリウムを適量入れ、空気を抜きなが
ら口を結んで廃棄する。
Notes: 顔や皮膚に触れないように！

## Slide 212
一次回収袋の中に…
1.一回目の新聞紙（汚染度高）
2.外側の手袋（汚染度高）
二次回収袋の中に…
1.一次回収袋
2.二回目の新聞紙
3.靴カバー
4.内側の手袋(裏返し脱ぎ）
5.キャップ
6.マスク
7.白衣(裏返し脱ぎ）
★二次回収袋は口を縛り、廃棄する。
一次回収袋 二次回収袋

## Slide 213
⑩処理後は速やかに手、手首、腕を洗う。
注意：石鹸をつけ、衛生的に２回行う。
アルコールは無効です！
【重要】
処理をする人は一人に！
処理する人以外はおう吐物に近づかない！
学校においては養護教諭が最後の砦なの
で、養護教諭以外の方が担当すること。
Notes: 薬局においても、稼ぎ頭に、絶対に処理はさせない！これは冗談ですが、社長さんがすればいいんじゃないでしょうか。

## Slide 214
【おう吐物処理の実習】
●実際に疑似的おう吐物を用いて、
適切な処理を実習しましょう！

## Slide 215: おう吐物処理報告書

## Slide 216
【最後に】
●感染リスクを抑えるために、処理は
一人で行いましょう！
●学校や薬局で大規模な感染を防ぐため
には、
『みなさんの初動にかかっています。』
●いざという時にパニックにならないよ
うに、校内研修の一環として、
リハーサルを年１回は行ってください。

## Slide 217
擬似嘔吐物の作り方
８００ml (約５０℃)寒天
↓
２０ml 墨汁
↓
振とうしながら凝固 ※微塵
↓
８００ml 水
↓
２０ml 墨汁
↓
振とう
↓
完 成

## Slide 218
ご清聴ありがとうございました。
和歌山県学校薬剤師会
西前多香哉