## Slide 1
奈良県薬剤師会学校薬剤師部会
第１回研修会
コロナ禍における学校薬剤師活動
新しい生活様式の解説と学術ﾌｫｰﾗﾑ伝達講習
Start 13:00-16:30 2020.11.1 and 29 田原宏一
新しい生活様式における学校の衛生管理
You tube （換気編） の解説

## Slide 4
換気は「常時」

## Slide 5
実は「欄間」が大きな役割を果たしている

## Slide 6: 換気について
換気とは窓を全部開放する事である？
→ NO 開放するだけでは不十分
エアコンを使えば換気はできる？
→ NO ACは空気を冷やす・温めるだけ
ロスナイ等換気システムの有無の検証
換気とは「空気を入れ換える事」
→空気が入れ換わるには空気の流れを作る
「換気」の意味を、ご理解ください

## Slide 7: 三菱電機ＨＰより引用

## Slide 8
三菱電機ＨＰより引用
窓を開けても空気が
入れ替わらなければ
換気したことにはなりません

## Slide 9
三菱電機
ＨＰより引用

## Slide 10
三菱電機ＨＰより引用

## Slide 11
熱気・寒気
防虫
塵埃
騒音・音漏
三菱電機ＨＰより引用
換気はとても重要ですが
学校現場の実情に合わせたきめ細やかな対応を

## Slide 12
三菱電機ＨＰより引用
休み時間
休み時間
掃除

## Slide 13: エアコンについて
エアコンはこまめに入り切りする？
→ NO 弱でも連続運転がオススメです
換気扇や扇風機は稼働させるのか？
→ 基本は稼働させておく
ただしこれも現場の状況を見て対応
エアコンは学習しやすい温度を作る
ひとつの手段
備え付けられている機械の特性を理解する

## Slide 14: 換気扇について
室内に換気扇が設置されていれば
積極的にお使い下さい
→強制吸・排気により空気の流れが起こります
使用により室内が寒くなってしまいます
→常時運転でなくとも構いません（柔軟な対応）
音が気になります
→実情に応じて、学習の妨げにならない配慮を
なぜ使うのか？を、児童生徒に理解させる

## Slide 15
サーキュレーター

## Slide 16
サーキュレーター
大切なのは「 空気の流れ 」を作ること
その先の
廊下側の窓 も
開いているか
限られた台数で
空気の流れを
考える
答えは１つ
ではない

## Slide 17
和歌山県薬剤師会様
からの情報提供
ＡＣなし、扇風機１台
①外に向けて設置
②内に向けて設置
質問です

## Slide 18
ＡＣなし、扇風機１台
①外に向けて設置
②内に向けて設置
※絶対内向きしかダメではない
内に向けた方がＣＯ２濃度が速く下がる
和歌山県薬剤師会様
からの情報提供
答え） ②内に向ける

## Slide 19
扇風機で代用可

## Slide 20
こんな時は？
扇風機で代用可
エアコン

## Slide 21
こんな時は？
扇風機で代用可
エアコン
換気扇

## Slide 22
こんな時は？
扇風機で代用可
ビルトイン
エアコン
空気の流れを
意識して
どう流すのか
現場の先生
児童生徒と
考える

## Slide 23: 基本は天窓２０ｃｍ 対角線４０ｃｍ
対角線
狭
広

## Slide 24
右が壁、右前の天窓２０ｃｍ開放
対角線の左後ろ側の窓、扉を４０ｃｍ開放
気流が悪ければ右前入口に内向き扇風機
対角線

## Slide 25
大型ＡＣ設置教室 対角線上の天窓開放
気流が悪ければ左の内側窓の開放を促す
答えは１つではない なぜそう考えたか？
狭
広

## Slide 26: 気流を作る

## Slide 27
一番遠い対角線
ショートサーキット

## Slide 28
和歌山県薬の検証では
外向きより内向きが
ＣＯ２濃度を顕著に
下げると検証された
答えは１つではない

## Slide 30: 換気不足の実例
窓・扉

## Slide 31: 換気不足の実例

## Slide 32: 換気不足の実例
窓、扉を開けて
換気した気分でいる
↓
でも実際には
ショートサーキットを
起こして換気は不十分

## Slide 33: 換気不足の実例
扉を開けても
そこから先へ
空気が流れる
道筋がない

## Slide 34: 換気不足の実例
空気が流れる
道を考える
単に窓を
開ければ良い
と言うものではない
「換気」を理解させる

## Slide 35
空気の出口を大きくする！

## Slide 36
ＡＣ稼働時も常に「換気」は必要

## Slide 37
換気回数を理解する

## Slide 39: 換気回数とは
室内の空気が入れ替わる回数であり
窓を開ける頻度ではありません

## Slide 40
例）小学校低学年 ２.４回／時
高等学校 ４.６回／時

## Slide 41
ＣＯ２は「１５００ｐｐｍ以下」

## Slide 42
新型コロナウイルス感染対策としての
空調設備を中心とした設備の運用について
２０２０年 ４月
公益財団法人空気調和・衛生工学会

## Slide 43
建築物衛生法におけるＣＯ２の室内濃度基準
１０００ｐｐｍを満たしている条件
つまり一人当たり 「３０ｍ３／ｈ」 の換気量が
確保されている事
窓開放による場合は３０分に１回、数分程度
窓を全開にすることを実施していれば
感染を確実に予防できるとはいえないものの
換気の悪い密閉空間には当たらないとしている

## Slide 46
クラス１
ＡＭ非冷房時に窓開放を積極的に行う
冷房を開始すると外気側窓を閉め
廊下側窓扉は解放した１５００ｐｐｍ超えた
クラス２
１日中冷房し、両側窓扉を閉め切って
１５００ｐｐｍを超えた
続けて授業を行った際は
ＣＯ２濃度が蓄積され３０００ｐｐｍを超えた

## Slide 47
窓開放率が１０％以下になると
ＣＯ２濃度が学校環境衛生基準法で
規定している
１５００ｐｐｍを超える事が生じる

## Slide 49: 検索すると いっぱい消毒方法 出てくるやん

## Slide 50
正しい情報とは限らない
偏見や一方的な情報による印象操作
個人的な意見もあるので鵜呑みは避ける
基本は文部科学省の通知が全て
個人的に「何が共感できるか」ではなく
正しい知識と判断力を持ち
現場が求める質問に対し適切に情報提供

## Slide 51: 広島県薬剤師会 「学校での消毒」

## Slide 53
一般的な拭き取り方

## Slide 54
一般的な拭き取り方
ふき取るたびに折り直して常に新しい面で拭く

## Slide 55
拭き取る場所の確認
手袋着用をお願いします

## Slide 56: 拭き取る場所の確認
人が触れる場所を優先的に

## Slide 57: 人が「触れる」部分

## Slide 58: 人が「触れる」部分

## Slide 59
両手持ち 左：次亜塩素酸Ｎａ 右：水拭き

## Slide 60
授業中は対角線上を開放

## Slide 61
休憩中は全ての窓を開放します

## Slide 62
下駄箱での靴の消毒の
必要はありません

## Slide 67
みなさんなら、どの様な指導助言をされますか
常にその意識で、なぜそう考えたのかを
説明できる様にしておく必要があります
＜作業前＞
体調管理
作業装具
作業手順
高リスク事例
＜作業中＞
体調管理
作業装具
作業手順
高リスク事例
判定基準
＜作業後＞
体調管理
道具清掃

## Slide 68
現場では、日々教職員や保護者らが
感染リスクを下げるために努力をされています
この努力を無駄にする事のない様に情報共有を

## Slide 69
Ｑ＆Ａ
寄せられた質問・ご意見

## Slide 70
児童がパソコン使用した後に
キーボード、マウス、を全部拭いている
毎時間するのがとても面倒、アルコールもない
↓
するに越したことはないが、現場の負担が大
↓
入退室時に手洗い消毒の励行 で対応
こんな問い合わせ
サスティナブル ≒ 持続可能な
Notes: （読み上げ）
するに越したことはありませんが、果たして

## Slide 71: Ｑ＆Ａ
Ｑ） 学校でコロナ感染者が確認された時
学校薬剤師として出来る事は？
Ａ） 先ず事前に発生した際の手順を確認
実際に出てしまえば、県や市が対応
消毒方法やその範囲等の指導助言
学校再開ＧＬに沿った対応となる
学校薬剤師として情報提供は重要
新しい生活様式最新Ｖｅｒを確認下さい

## Slide 72
学校再開ガイドライン

## Slide 73: Ｑ＆Ａ
Ｑ） ウォータークーラーは使用していいの？
（以下ＷＣと省略）
Ａ） ＷＣは不特定多数が使用するとして
公共施設や学校で使用禁止が多数
熱い時期の部活動生徒らへの配慮
ルールを作って、適正に運用する
「あかんらしいよ」ではなく
なぜダメなのかを理解して情報共有

## Slide 75: Ｑ＆Ａ
Ｑ） 送迎バスの消毒はどうすればいい？
空間噴霧をしたいのだが
Ａ） バス内では一定の距離を取って乗車
送迎後、一番後ろから人が触れた
箇所を中心にアルコールで拭き取る
窓や着座していない座席までは不要
その後、窓を開放し十分換気を行う
空間噴霧する必要性はないと判断

## Slide 76: Ｑ＆Ａ
Ｑ） トイレ掃除は児童生徒にさせて良いか？
Ａ） 差し支えない
発達段階に応じて、従来通りの運用
ただし、感染リスクが想定される場合は
有識者と協議の上、十分配慮が
なされたのち運用再開時期を検討する

## Slide 77
コロナ禍における学校薬剤師活動
□寄せられた質問（抜粋）
・消毒方法、換気方法 動画参照
・次亜塩素酸水の品質 肯定否定せず
・次亜塩素酸水の扱い 文科省通達
・塩素臭で気分悪化 消エタ変更
・検尿をするのが嫌 根拠
・陽性者が出た際の対応 関係機関協議
現場のからの意見が全て

## Slide 78
コロナ禍における学校薬剤師活動
□寄せられた質問（抜粋）
・マスクの廃棄方法 持って帰って
・次亜塩素酸水をもらった 品質確認
・昼食時の席の位置と間隔 文科省通達
・空調設置の相談 換気を指導助言
・寄贈された消毒薬の同定 使えるか
・職員間での意見の相違 通知参照
現場のからの意見が全て

## Slide 79
コロナ禍における学校薬剤師活動
□寄せられた質問（抜粋）
・ハイターの希釈方法 ＨＰ参照
・不織布で濃度が落ちる 倍量希釈
・プール水の扱い 塩素注入
・保護者からの苦情 換気法検討
・消毒頻度 可能な範囲で
・学校薬剤師が来ない 電話して
完璧は無理 できる範囲で

## Slide 80
想定される範囲の中で
「 最善を尽くしたか 」を問われる
対策→「 行動 」 「 記録 」
Notes: ご存知かと申しますが、ご案内いたします。「ぜんかんちゅういぎむ」（善良な管理者‥以下読み上げ）
要は、「しようと思っていたのですが‥」「考えていたのですが‥」はしていないということ
それでは民法上の過失に問われかねないという事です。万が一、裁判となった際に検証されるのは
感情論ではなく「実施したか・しなかったか」、それを「記録してあるか」です
ただ何でもすれば良いのではなく、考えうる中で最善と思われる行動を起こしたかどうか
すべき内容が不明瞭であったなら、専門家、有識者に確認したか？手帳にメモ書きでも良いのです

## Slide 81
2020.9.19 ４－１ 学薬太郎くん
次亜塩素酸Ｎａ液の臭いで気分が悪い
→臭いはあまりないとして対応せず
→9/19 16:30 学校薬剤師に確認
通常の希釈倍率であれば臭気はほぼないが
消毒用エタノールでの清拭に変更
担任から保護者に書面で対処の内容をお伝え
「善管注意義務」を想定しておく
専門家に確認
改善策を講じた
記録してお伝え
果たしてこれで
学校は最善策を講じたと
言えるのでしょうか

## Slide 82: この章のまとめ
□目に見えない恐怖に対して正しい知識と
正しい対応で感染のリスクを下げる
・換気を意識して、冬場も窓を開ける
・燃焼器具使用の際も、換気を意識
・学校からの質問は他の学校も同じ
まずは情報共有をお願いします
・新しい生活様式に準じた対応
をご紹介下さい